建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（承诺制项目公示本）

项 目 名 称：   新车间技改及实验室配套改造项目

建设单位（盖章）：四川科伦药业股份有限公司安岳分公司

编 制 日 期：            2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 创新车间技改及实验室配套改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2202-512021-07-02-799319 |
| 建设单位联系人 | 洪翰超 | 联系方式 | 15983243700 |
| 建设地点 | 四川省资阳市 安岳 县石桥铺镇资阳经济技术开发区安岳工业园 |
| 地理坐标 | （ 105 度 22 分 8.91秒， 30 度 6 分 25.18 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C24医药制造 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业 47化学药品制剂制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） (改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 （选填） | 安岳县经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2202-512021-07-02-79 9319】JXQB-0028号 |
| 总投资 （万元） | 550 | 环保投资 （万元） | 8 |
| 环保投资 占比（%） | 1.45 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | √否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1560m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 本项目专项评价设置一览表 类别 设置原则 本项目 是否设置 大气 排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目排放废气为颗粒物、有机废气，不属上述有毒有害气体。 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目废水经企业污水处理站处理进入安岳县工业园区污水处理厂处理，无工业废水直排。 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 本项目甲醇、乙醇等危险化学品存储量未超过临界量。 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目不在河道取水 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不涉及海洋 否 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准 的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。 此外，本项目土壤、声环境不开展专项评价，项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不开展地下水专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《安岳工业园区控制性详细规划》（2008.4） |
| 规划环境影响 评价情况 | 1.1规划评价名称：《安岳工业园区规划环境影响告书》 1.2审查机关：原资阳市环境保护局 1.3审查文件名称及文号：《关于批转安岳县工业园区规划环境影响报告书的函》（资环建函【2009】41号） 2.1规划环评名称：《安岳县龙台发展区规划环境影响评价报告书》 2.2审批机关：安岳县生态环境局 2.3审批文件名称及文号：《关于安岳县龙台发展区规划环境影响报告书的审查意见》（安岳环函〔2018〕14号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于安岳县工业园区（现已更名安岳县龙台发展区）。安岳县龙台发展区位于四川省资阳市安岳县石桥铺镇内，属县城总体规划中的工业集中发展区，2008年4月，资阳经济技术开发区安岳工业园建设管理委员会委托重庆大学城市规划设计研究院完成了《安岳工业园区控制性详细规划》的编制，安岳工业园规划面积为4.42km2，区域范围为北至鸳大河、西至省道 206、南至国道319南侧、东至柠香路，园区规划发展以农副产品深加工、建材、纺织、化工、制药为主的生产加工型产业。2008年12月，四川省环境保护科学研究院编制完成了《安岳工业园区规划环境影响报告书》，并于2009年3月7日取得了资阳市环境保护局下发的《关于批转安岳县工业园区规划环境影响报告书的函》（资环建函【2009】41号）。2010年4月8日，根据《中共资阳市委机构编制委员会关于成立中共安岳县委龙台发展区工作委员会和安岳县龙台发展区管理委员会》(资委编发(2010)16号)，成立安岳县龙台发展区管理委员会，全面负责安岳工业园的管理工作。2010年9月6日，安岳县人民政府以《关于安岳工业园扩区更名、四至界限和产业定位的批复》，同意将安岳工业园更名为安岳县龙台发展区，同时同意安岳县龙台发展区扩区。2017年12月，安岳县龙台发展区管委会委托西南交通大学开展《安岳县龙台发展区规划环境影响评价报告书》的编制工作，并于2018年1月取得了安岳县环境保护局《关于安岳县龙台发展区规划环境影响报告书的审查意见》(安岳环函(2018)14号)。根据规划环评审查意见可知，安岳县龙台发展区基本情况如下： 1 规划范围 安岳县龙台发展区（原安岳工业园区）东至东环线、南临319国道南侧、西至职教路、北至富康路，规划面积8.40km2。项目位于安岳县龙台发展区范围内。 2 与规划区主导产业符合性分析 规划区的主导发展产业为：以食品、建材、轻纺、制药、机电产业为主，园区级别为县级工业园。 项目与园区规划环评符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与园区规划环评符合性分析 序号 类别 环境准入门槛 项目符合性 1 鼓励类 符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求的“食品、医药、建材、轻纺、机电”企业。 属于 2 允许类 （1）符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求、选址经论证与周围环境及企业不相禁忌、与主导行业配套的Ⅰ、Ⅱ类工业企业； （2）符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求、选址经论证与周围环境及企业不相禁忌、遵循循环经济的Ⅰ、Ⅱ类工业企业。 不属于 3 限制类 （1）食品产业：屠宰、白酒酿造工艺的产业。机械产业：电镀，涉重磷化、钝化等表面处理工艺的产业；电子产业：涉及重金属、化工工艺的产业。制药：化学合成制药、抗生素类发酵制药、生物制药以及存在明显异味且与周边环境不相容的制药企业。轻纺：涉及重金属、炼胶、制革、胶水生产以及VOCs挥发严重的工艺。 （2）《产业结构调整指导目录》中的淘汰类、限制类项目。 （3）列入《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品及生产工艺的项目。 （4）清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 （5）不符合园区能源结构及国家/省/市大气污染防治要求的项目。 （6）高盐废水或高浓度有机废水不能有效处置实现达标排放的项目。 （7）排放异味或高浓度有机废气且不能有效处置实现达标排放的项目。 （8）与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。 （9）引入企业排放的有机废气总量超过园区大气污染物总量控制指标，新增重点污染物排放量无总量指标等不符合总量控制要求的项目。 （10）其他不符合环保法律法规和产业政策、准入条件等要求的项目。 不属于 由上表可知，项目为中化学药品制剂制造项目，为“医药”行业，属于园区环境准入中“鼓励类”项目。本项目符合安岳县龙台发展区规划要求，与园区规划环评及审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”。同时根据国务院国发〔2005〕40号文《促进产业结构调整暂行规定》第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。因此项目符合产业政策。 根据国家发展改革委等部门关于发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》的通知，项目不属于“高耗能行业”，根据环办综合函〔2021〕495号关于印发《环境保护综合名录（2021版）》的通知，项目不属于“高污染、高环境风险”产品名录。 项目已在安岳县经济和信息化局进行了备案，备案编号：川投资备【2202-512021-07-02-799319】JXQB-0028号。 因此，项目建设国家现行的产业政策。 2、与审批承诺制符合性分析 （1）先行试点范围 根据资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知（资环发〔2019〕109号），实行审批承诺制的项目实施范围包括：1）年出栏5000头及以上的生猪养殖项目，2）临空经济区完成规划环评后；资阳市高新区完成跟踪环评的区域在完成城市控制性详规调整后；雁江、安岳、乐至县域范围内已完成规划环评或跟踪环评的园区。本项目与审批承诺制实施范围符合性分析如下表： 表1-1 审批承诺制实施范围与本项目符合性 先行试点范围 本项目 符合性 1）年出栏5000头及以上的生猪养殖项目，2）临空经济区完成规划环评后；资阳市高新区完成跟踪环评的区域在完成城市控制 详规调整后；雁江、安岳、乐至县域范围内已完成规划环评或跟踪环评的园区 本项目位于四川省资阳市安岳县龙台发展区，园区已取得了安岳县环境保护局《关于安岳县龙台发展区规划环境影响报告书》的审查意见（安岳环函〔2018〕14号）。 符合 （2）实施对象 本项目属于C2720化学药品制剂制造，其环境影响评价类别为报告表，本项目与审批承诺制实施对象符合性分析如下表： 表1-2 审批承诺制实施对象与本项目符合性 实施对象 本项目 符合性 按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当编制环境影响报告表的所有项目 本项目属于名录中二十四类医药制造业-47化学药品制剂制造-仅化学药品制剂制造，应编制环境影响报告表。 符合 （3）实施条件 本项目与审批承诺制实施条件符合性如下表： 表1-3 审批承诺制实施条件与本项目符合性 实施条件 本项目 符合性 建设单位完成工商注册 本项目已完成工商注册，并取得营业执照（统一社会信用代码： 915120215927767922） 符合 项目位于审批 承诺制实施范围内 本项目位于安岳县龙台发展区 符合 不包括生态环境部、省生态环境厅审批的项目和关系国家安全、涉及重大公共利益的项目 本项目为不属于生态环境部、省生态环境厅审批的项目和不包括关系国家安全、涉及重大公共利益的项目 符合 因此，本项目满足资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知（资环发〔2019〕109号）的规定，本项目可实施审批承诺制。 6、与“三线一单”符合性分析 （1）与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》的符合性 生态环境部于2016年10月27日印发了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），该《通知》明确环境影响评价需要落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”（简称“三线一单“）约束。本项目与《通知》的符合性分析见下表。 表 1-4 项目与“三线一单”相符性分析 项目 具体要求 本项目情况 符合性 生态红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制 性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动， 依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于安岳县石桥铺镇安岳经济开发区-龙台发展区，根据《四川省生态保护红线方案》（川府发〔2018〕24 号），本项目不在资阳市生态红线范围内。 符合 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目区声环境质量现状均满足相应的环境质量标准。但区域大气和地表水环境不达标。资阳市已制定了《资阳市环境空气质量限期达标规划》，提出了精细化管理、扬尘污染源治理、工业污染源治理、移动源监管、农业源大气防控、重污染天气应急、能源结构优化、产业结构调整等八项具体整治措施，以实现环境空气质量全面改善。地表水环境方面，区域编制了《四川省资阳市安岳县岳阳河一河一策管理保护方案》，针对安岳县段岳阳河存在的主要问题，从输入性污染、工业污染、城镇生活污水、农村生活污水、城镇生活垃圾、面源污染、畜禽养殖污染、水产养殖污染等8个方面提出了水污染治理措施，大幅削减污染物排放量，使水环境质量得到逐步改善。 本项目仅新增制剂，污染物排放量小，采取相应治理措施后，区域空气、地表水和声环境质量可维持现状。 符合 资源利用上限 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模 控制、利用效率和保护措施等方面提出建议， 为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目为制剂项目，不新增占地，所需资源为水资源、能源，资源消耗量小，不会对当地的资源能源开发利用造成大的影响。 符合 负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线， 以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手， 制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目属于《产业结构调整指导目录(2019 年》规定的允许类，符合国家现行产业政策。对比园区规划环评负面清单，本项目不属于其中的限制类和禁止类。 符合 （2）生态环境准入符合性分析 2021年12月27日，四川省生态环境厅办公室出具了《关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要求（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知》（川环办函〔2021〕469号）（以下简称“通知”）。本项目位于安岳县龙台发展区，根据该《通知》对建设项目与“三线一单”相关要求的符合性分析如下： 1）环境管控单元 本项目位于安岳县石桥铺镇安岳县龙台发展区（原为安岳县工业园区），属于四川安岳经济开发区-龙台发展区，为工业重点管控区，控制单元编码：ZH51202120003。项目涉及环境管控单元见表1-5和图1-1~图1-3。 表1-5 本项目涉及环境管控单元 环境管控单元编码 环境管控单元名称 所属市（州） 所属 区县 准入清单类型 管控类型 ZH51202120003 四川安岳经济开发区-龙台发展区 资阳市 安岳县 环境管控单元 环境综合管控单元工业重点管控单元 YS5120212210001 姚市河（安岳县、乐至县）白沙控制单元 资阳市 安岳县 水环境管控分区 水环境工业污染重点管控区 YS5120212310001 四川安岳经济开发区-龙台发展区 资阳市 安岳县 大气环境管控分区 大气环境高排放重点管控区 YS5120212530004 四川安岳经济开发区-龙台发展区 资阳市 安岳县 自然资源管控分区 土地资源重点管控区 YS5120212550001 安岳县自然资源重点管控区 资阳市 安岳县 自然资源管控分区 自然资源重点管控区 YS512021251000 安岳县水资源重点管控区 资阳市 安岳县 自然资源管控分区 水资源重点管控区 YS5120212420005 安岳县建设用地污染风险重点管控区 资阳市 安岳县 土壤污染风险管控分区 建设用地污染风险重点管控区 图1-1 资阳市环境管控单元分布图 图1-2 三线一单环境综合管控单元图 图1-3 三线一单符合性分析结果 2）生态环境管控要求符合性分析 ①与安岳县生态环境总体管控要求符合性分析 2022年5月10日，安岳县人民政府发布了《安岳县人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（安府发〔2022〕10号），制定了生态环境准入清单，建立生态环境分区管控。本项目与安岳县生态环境管控要求符合性分析如下表所示。 表1-6 安岳县生态环境总体管控要求一览表 序号 管控要求 项目情况 符合性 第一条 严格执行生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单，将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内。加强生态安全屏障建设，打造城镇生态隔离区，营造绿色生态格局。优化完善生态保护框架体系，加强县域核心生态资源保护，维护生态安全格局。落实长江十 年禁渔计划，实施沱江流域全面禁捕，严厉打击非法捕捞。 项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和园区环境准入清单。 符合 第二条 强化区域联防联控。协同构建生态空间和安全格局，引导城市空间和公园形态有机融合，共同推进沱江流域生态保护修复；强化山水林田湖草联合治理，共建沱江绿色发展经济带，打造同城化绿色发展示范区。协同推进土壤污染防控和大气污染联防联控，推进流域协同治理，持续改善生态环境质量。 项目位于工业园区，废气、固废、废水和噪声均采取了有效的防止措施，均能满足排放要求，不会改变区域生态环境质量 符合 第三条 加快推进农业绿色发展。鼓励和支持节水、节肥、节药、节能等先进的种养殖技术，大力推广化肥农药减量增效和绿色防控技术，提高利用效率。以环境承载力为依据，确定水产养殖规模、品种和密度，预防、控制和减少水产养殖造成的水环境污染。推进农作物秸秆资源化利用，严防因秸秆焚烧造成区域性大气污染。 项目不属于农业项目。 符合 第四条 深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。加强工业园区风险应对能力建设，鼓励各行业结合区域水环境容量，实施差异化污染物排放标准管理。 项目废水可实现达标 排放 符合 第五条 以沱江流域干流为骨架，其他重要支流、湖库为支撑打造绿色生态廊道防护林体系，增加城镇生态连通性，提高绿色廊道的生态稳定性、景观特色性和功能完善性。 沱江干流第一层山脊内除基本农田、村庄和其他建设用地外的宜林宜绿土地全部纳入防护林用地范围，构建结构合理、功能稳定的沿江、沿河生态系统。 构建滨江开敞空间，以多级尺度、多种形态的城镇及郊野绿地为基础，打造城市滨水公园、郊野游憩公园、湿地生态公园、农业观光公园四类公园。 项目位于安岳县龙台发展区。 符合 第六条 加强农用地风险防控。严格保护优先保护类耕地，在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目。 加强建设用地风险防控。土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。 依法严查向河滩、河道、湿地等非法排污、倾倒有毒有害物质的环境违法犯罪行为。 本项目为工业用地，不涉及耕地和基本农田，在落实了相关措施后，不会对土壤造成污染。 符合 第七条 严格国家产业准入要求，严格按照《中华人民共和国长江保护法》《四川省沱江流域水环境保护条例》的要求布局化工园区、化工项目 及尾矿库。 本项目不涉及化工项目及尾矿库。 符合 第八条 建设和完善生态保护红线综合监测网络体系，加强恐龙化石群地质自然公园监管，布设相对固定的生态保护红线监控点位，及时获取生态保护红线监测数据。 本项目不在生态红线内。 符合 第九条 推进安岳县水系水网规划工程建设。推进城镇中水回用和农村生活污水资源化利用工程建设，切实提高用水效率和效益。 项目在工业园区内。 符合 第十条 加强安全利用类耕地风险管控，制定实施受污染耕地安全利用方案，优先采取农艺调控类、种植结构调整、治理修复等措施，确保农产品 质量安全。 项目不涉及种植。 符合 ②环境管控单元要求符合性分析 本项目与资阳市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析如下表： 表1-7环境管控单元“三线一单”符合性分析 类别 对应管控要求 项目对应情况介绍 符合性分析 ZH51202120003 四川安岳经济开发区-龙台发展区 普适性清单管控要求 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 （1）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。（2）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（3）沱江流域实行总磷污染防治特别措施：①禁止新建、改建、扩建增加含磷污染物排放的建设项目；②禁止在工业循环冷却水除垢、杀菌过程中加入含磷药剂。（4）禁止新建水泥、平板玻璃、焦化、冶炼等重污染项目。（5）禁止新建20蒸吨及以下燃煤及生物质锅炉。（6）禁燃区内任何单位和个人不得新建、扩建高污染燃料用设施和使用高污染燃料。 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）现有属于园区禁止引入产业门类的企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级 等适时搬迁。（2）淘汰一批热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低、无组织排放突出等严重污染环境的工业炉窑。 本项目为化学药品制剂项目，不属于园区禁止引入产业，不涉及禁止开发的建设活动。 符合 污染物排放管控 现有源提标升级改造 （1）工业污水收集处理率达100%。（2）区域生产废水、生活污水纳入污水处理厂处理，污水处理厂出水水质执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》及《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。在园区污水处理厂及配套管网建成并合法投入使用前，新（改、扩）建项目废水优先考虑中水回用，其余废水自行处理达行业标准或《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放，但不得新增排污口。（3）针对现有化工等水污染排放量大的行业，平板玻璃等大气污染排放量大的行业执行最严格排放标准和总量控制要求。（4）35蒸吨小时以上燃煤锅炉完成超低排放改造，燃气锅炉全部实施低氮燃烧改造。（5）推进工业污染源全面达标排放。（6）鼓励实施锅炉清洁能源替代。（7）加强省级及以上工业集中区污水集中处理设施稳定运行维护，确保污水达标排放。市级及以下工业园区根据园区发展趋势和产业布局，统筹完善工业废水集中处理设施建设，按时完成重点行业工业企业污水处理设施提标改造。（8）制浆造纸、白酒、啤酒等企业加快清洁生产改造，确保单位产品基准排水量达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51 2311-2016）。（9）工业集聚区要严格实行雨污分流的排水体制。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（3）提高涉及VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉及VOCs排放的工业企业入园区；实施VOCs 综合治理“一厂一策”，实行涉VOCs的建设项目按照新增排放量进行2倍量替代。 污染物排放绩效水平准入要求： （1）2025年底前，工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。（2）汽车零部件行业项目新建应参考本报告对该行业资源环境绩效准入门槛。 项目废水经污水处理站处理达园区污水处理厂要求水质后排放至市政管网。 本项目新增极少量VOCs废气，采取了相应的治理措施。 项目产生的工业固废和危险废物均可 得到处置。 符合 环境风险防控 联防联控要求 （1）建立园区监测预警系统，建立省市县、区域联动应急响应体系，实行联防联控。 其他环境风险防控要求 1、企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。2、园区环境风险防控要求：园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控；针对化工园区进一步强化风险防控。3、用地环境风险防控要求：（1）化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处 置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。（2）建立区域土壤及地下水监测监控体系；污染地块在未经评估修复前，不得用于其他用途。 厂区设有专用危险化学品库，对有毒有害、易燃易爆物质实施严格的准入要求。 符合 资源开发利用效率 水资源利用总量要求： （1）到2022年，万元工业增加值用水量较2015年分别降低 26%。（2）到2030年，万元工业增加值用水量分别降低到25m3，工业用水重复利用率达91%。（3）新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求或更高要求。 能源利用总量及效率要求： （1）规模以上企业单位工业增加值能耗下降比例达到省上下达目标要求。（2）工业企业单位工业增加值能耗达到国内先进水平及以上。 （3）实施能源消耗总量和强度“双控”、控制煤炭消费总量；加快企业清洁能源改造，推动煤电高效清洁改造，进一步优化能源消费结构，突出提升电力、天然气利用比重，实现清洁转型。到2025年，电能占终端能源消费比重达到30%。 禁燃区要求： 禁燃区内任何单位和个人不得新建、扩建高污染燃料用设施，不得审批单位和个人在划定禁燃区内使用高污染燃料进行的经营性活动，禁燃区内任何单位和个人不得使用高污染燃料。 本项目新增用水量和能耗较少，项目不涉及高污染燃料用设施。 符合 单元级清单管理要求 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 （1）食品产业：白酒酿造工艺的产业电子产业：涉及重金属、化工工艺的产业制药：化学合成制药、抗生素类发酵制药、生物制药以及存在明显异味且与周边环境不相容的制药企业轻纺：涉及重金属、炼胶、制革、胶水生产以及VOCs挥发严重的工艺；染整类等高污染工艺（2）其他执行工业重点单元总体准入要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 不符合园区规划用地性质的现有企业逐步退出 其他空间布局约束要求 本项目为化学药品制剂项目，不涉及禁止开发的建设活动。 符合 污染物排放管控 现有源提标升级改造 （1）加快污水处理厂工艺升级改造。（2）其他执行工业重点单元总体准入要求。 新增源等量或倍量替代 执行工业重点单元总体准入要求 新增源排放标准限值 污染物排放绩效水平准入要求 执行全市总体准入及工业重点单元总体准入要求。 其他污染物排放管控要求 项目废水排放满足园区污水处理厂要求 符合 环境风险防控 严格管控类农用地管控要求 安全利用类农用地管控要求 污染地块管控要求 执行工业重点单元总体准入要求 园区环境风险防控要求 执行工业重点单元总体准入要求 企业环境风险防控要求 执行工业重点单元总体准入要求 其他环境风险防控要求 符合工业重点单元总体准入要求 符合 资源开发效率要求 水资源利用效率要求 加强对农副产品，中药材等水资源消耗定额的管理，园区工业水重复利用率大于85%。 地下水开采要求 能源利用效率要求 园区维持现有企业燃煤量，不得新增燃煤使用量。 其他资源利用效率要求 本项目为化学 品制剂项目，不涉及燃煤 符合 YS5120212210001 姚市河（安岳县、乐至县）白沙控制单元 单元级清单管理要求 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 不涉及禁止、限制开发的建设活动 符合 污染物排放管控 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 健全园区污水收集管网，原则上企业污水均应接入园区污水处理厂；制定并执行接管标准，强化污水处理厂运行监管，确保出水稳定达标。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 项目废水均可接入园区污水处理厂 符合 环境风险防控 强化企业液体物料及废弃液体存储、转运等环节的管控，避免泄露风险；区内企业均应建立应急收集处理设施，且加强维护，保证事故状态下能正常运行，避免泄露风险；强化园区污水处理厂运行监管。 企业设置了事故应急池，制定了环境应急预案，对液体物料及废弃液体存储、转运等环节均制定了严格的管控措施 符合 资源开发效率要求 / / 符合 YS 120212310001 四川安岳 经济开发区-龙台发展区 单元级清单管理要求 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 不涉及禁止、限制开发的建设活动 符合 污染物排放管控 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 推进工业污染源全面达标排放。全面实行工业污染源清单制管理，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，对未达标排放的企业一律依法停产整治，对问题严重、经整治仍无法达标的企业依法责令关闭。公布未达标工业污染源名单，对重大问题实施挂牌督办，跟踪整改销号。雁江区执行大气污染物特别排放限值， 严禁新增钢铁、玻璃、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放；落实覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度。对未依法取得排污许可证或未按证排污的企业，依法依规进行处罚。 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 加强工业企业无组织排放管理。组织开展建材、铸造等重点行业和燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移与输送以及生产工艺过程等无组织排放实施分类治理。 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求 对开发区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标排放改造，减少工业集聚区污染。有条件的园区完善园区集中供热设施，积极推广集中供热。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂。强化挥发性有机物综合治理。严格涉及VOCs排放的建设项目环境准入，加强源头控制， 提高涉及VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉及VOCs排放的工业企业入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。新增VOCs排放的建设项目，实行2倍削减量替代。扎实推进重点领域VOCs治理。加强VOCs的收集和治理，严格控制生产、储存、装卸等环节的排放。推进石化、医药、农药等化工类，汽车制造、机械设备制造、家具制造等工业涂装类，包装印刷、广告装修等行业VOCs综合治理。进一步加强化工等重点行业泄漏检测与修复工作。 项目为化学药品制剂，大气污染物均可实现达标排放。实验室有机废气经生物安全柜、万向集气罩收集，再由活性炭设施处理后排放；危废暂存间设活性炭处理设施，将有机废气处理后排放。 符合 环境风险防控 / / 符合 资源开发效率要求 / / 符合 YS5120212530004 四川安岳经济开发区-龙台发展区 单元级清单管理要求 空间布局约束 列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地污染地块未经治理与修复，不得用于其他用途 本项目不涉及列入名录地块 符合 污染物排放管控 / / 符合 环境风 防控 / / 符合 资源 开发效率要求 土地资源开发效率要求 无 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。污染地块未经治理与修复，不得用于其他用途。 本项目不涉及列入名录地块 符合 YS5120212550001 安岳县自然资源重点管控区 单元级清单管理要求 空间布局约束 合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系 项目用水量很少 符合 污染物排放 控 / / 符合 环境风险 防控 / / 符合 资源开发效率要求 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 项目规模小、能耗少，不涉及新增占地。 符合 YS5120212510002 安岳县水资源重点管控区 单元级清单管理要求 空间布局约束 / / 符合 污染物排放管控 / / 符合 环境风险防控 / / 符合 资源开发效率要求 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 项目规模小，不涉及新增占地，新增能耗少。 符合 YS512021242000 安岳县建设用地污染风险重点管控区 单元级清单管理要求 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 不涉及禁止、限制开发的建设活动 符合 污染物排放管控 / / 符合 环境风险防控 / / 符合 资源开发效率要求 / / 符合 本项目不涉及禁止建设禁止、限制开发的建设活动，符合环境管控单元普适性和单元级清单有关管理要求。 综上，本项目与所在地“三线一单”要求相符。 3. 项目用地符合性分析 本项目属改扩建项目，在四川科伦药业股份有限公司安岳分公司现有车间和研发楼进行改建，不新增占地。项目位于安岳县龙台发展区，根据安岳县龙台发展区用地布局规划图可以看出，项目用地为工业用地，见附图2。安岳县人民政府为项目用地出具了“安国用2004第001640号”和“安国用2013第04656号”国土使用证，也证明项目用地均为工业用地。 因此，项目用地符合相关规划要求。 4.与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 （1）与大气污染防治相关规划及文件的符合性分析 本项目为化学药品制剂制造项目，不属于《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）中高耗能、高排放项目。项目与大气污染防治相关规划及挥发性有机物污染防治技术的符合性分析见表1-4。 表1-4 本项目与大气环境保护相关规划的符合性分析 序号 文件名称 相关要求 符合性 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气【2017】121号） （一）重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）。 项目位于本项目位于四川省，属于重点地区 / （二）重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地区应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地区VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。 项目不属于重点行业，且有机废气均设置了相应的处理设施 符合 （三）重点污染物。加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。 《四川省蓝天保卫行动方案（2017-2020年》 （二）推进挥发性有机物综合整治 9.推进其他行业VOCs综合治理。 各市（州）应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。推进电子信息、木材加工、制鞋、纺织印染等工业行业的挥发性有机物治理。 《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020 年）》 （二）加快实施工业源VOCs污染防治加强全过程控制，推广使用低（无）VOCs含量的原辅材料和生产工艺、设备。产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。依法依规设置排放口，建立台账、记录VOCs产生、收集、处理、排放等情况。 项目实验室有机废气经通风橱、万向集气罩收集后引至活性炭装置处理后排放。危废暂存间设活性炭处理设施，有机废气经处理后排放。 符合 资阳市大气污染防治条例 .......本市禁止新建使用燃煤设施的工业项目。新建排放大气污染物的工业项目，应当按照规定进入产业功能区及其他指定区域。 企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的，应当符合本市执行的标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求，并按要求安装在线监测设备。 石油、化工及其他使用有机溶剂的企业事业单位和其他生产经营者应当按照生态环境部门的规定，建立泄漏检测与修复制度，发生泄漏的应当及时修复；在停机维修、检修过程中，应当按照生态环境部门规定的技术规范，对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节实施挥发性有机物排放控制。 项 目不涉及燃煤设施，项目设专门溶媒库暂存乙醇，运输全程采用密闭管道运输、系统收集，并按相关规范运行。 符合 （2）与水污染防治相关规划及文件的符合性分析 与水污染防治相关规划的符合性分析见表1-5。 表1-5 本项目与水环境保护相关规划的符合性分析 水污染防治相关文件 相关要求 本项目 符合性 《水污染防治行动计划》国发【2015】17号 （一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 项目现有装备及拟建项目均不属于“十小”企业，不属于取缔项目 符合 （六）优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 项目所在区域不属于缺水、水污染严重地区和敏感区；针对项目产生的废水采取了相应的措施，可以控制项目环境风险 符合 《水污染防治行动计划四川省工作方案》 一、全面控制污染物排放（一）狠抓工业污染防治1.取缔“10+1”小企业。各市（州）人民政府全面排查装备水平低、环境保护设施差的小型工业企业，对不符合水污染防治法律法规要求和国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药和磷化等严重污染水环境的生产项目列出清单，2016年底前，依法全部予以取缔。 项目不属于“10+1”小企业，不属于重点行业。 符合 强化重点行业废水深度处理，促进和提高重金属、高浓度、高盐、难降解废水处理。对工业循环用水大户和涉磷企业进行全面排查，建立总磷污染源数据库，实施循环水非磷配方药品替代改造，强化工业循环用水监管和总磷排放控制，2017年底前，所有涉磷重点工业企业应完善厂区冲洗水和初期雨水收集系统，落实涉磷矿山渣场和尾矿库的防渗、防风、防洪措施，建设规范的雨水收集池、回水池、渗滤液收集池和应急污水处理系统，并推进安装总磷自动在线监控装置。 《四川省打赢碧水保卫战实施方案》 1、在处理设施建成前，依托生活污水处理厂、一体化应急设备全面处理工业废水，确保达标排放；处理设施建成后，加强运行维护，确保设施稳定运行。2、对工业循环用水大户和涉磷企业进行全面排查，建立总磷污染源数据库，实施循环水非磷配方药品替代改造，强化工业循环 用水监管和总磷排放控制；从严控制新建、改建、扩建涉磷行业的项目建设，总磷超标地方执行总磷排放减量置换。 项目企业自建污水处理站由专人进行维护，目前运行正常。 符合 《资阳市人民政府关于印发水污染防治行动计划资阳市工作方案的通知》资府发【2016】27号 1、取缔“10+1”小企业。 2、专项整治“10+1”重点行业。 3、集中治理工业集聚区水污染。 4、加快城镇污水处理设施建设与改造。 5、全面加强配套管网建设。 6、推进污泥处理处置。 本项目不属于“10+1”重点行业，且生产废水全部经厂区自建污水处理站处理达标后排放至安岳工业园区污水处理厂 符合 综上，本项目的建设符合大气、水污染相关政策要求。 5.本项目选址合理性及环境相容性分析 （1）项目外环境关系 四川科伦药业股份有限公司安岳分公司位于安岳县龙台发展区，项目地理位置图见附图1，项目周边外环境关系及环境保护目标图见附图2。 根据现场踏勘，公司周边外环境关系如下： 北面18m为资阳旭升塑料制品厂，20m处为商住混合区、双龙纸板打包站、星光物流；53m处为四川泰康药业，234m处未余氏东风物流园，340m处为四川三和鑫一锦汽车销售服务有限公司，462m处为安岳县民意机动车检查有限公司； 西北面237m处为四川香港广颖服装公司，380m为物流仓库，483m为园区派出所； 西面30m为四川禾邦制药公司，108m为八里沟，208m为山野十八酒业公司； 西南面34m为水上乐园，117m为钰煌皇门窗和橄榄枝全屋定制家具，455m为美美世家； 南面30m为四川特丽达实业有限公司、文龙日用品批发，210m为商住混合区，363m为安岳机动车检测站； 东南面15m为商住混合区，160m为工业区配气站，170m为路桥希望小学。 本次项目位于四川科伦药业股份有限公司安岳分公司现有厂房内，其中制剂部分位于五车间、实验部分位于研发楼。项目与周边主要环境保护目标距离如下表。 表1-7项目外环境关系 序号 名称 方位 至厂界距离（m） 至拟建区距离（m） 类别 资阳旭升塑料制品厂 北 18 28 塑料制品 商住混合区 北 20 30 商住 星光物流 北 20 22 物流 双龙纸板打包站 北 20 22 打包站 四川泰康药业 北 53 50 医药制造 余氏东风物流园 北 234 214 物流园区 四川三和鑫一锦汽车销售服务 限公司 北 340 350 汽车制造 安岳县民意机动车检查有限公司 北 462 470 机车检修 四川香港广颖服装公司 西北 237 266 纺织服装 物流仓库 西北 380 390 库房 园区派出所 西北 483 490 派出所 四川禾邦制药公司 西 30 200 医药制造 山野十八岁酒业公司 西 208 415 酒业 水上乐园 西南 34 235 娱乐设施 钰煌皇门窗 西南 117 278 门窗 橄榄枝全屋定制 西南 117 278 家具 美美世家 西南 455 577 居民区 安岳机动车检测站 南 363 450 机车检修 居民区 南 210 310 居民区 四川特丽达实业有限公司 南 30 105 机械制造 文龙日用品批发 南 30 105 批发库房 工业区配气站 东南 160 230 配气站 商住混合区 东南 15 70 商住 路桥希望小学 东南 160 170 学校 八里沟 西 108 293 河流 2、外环境相容性分析 本项目周边500m范围内企业主要为医药制造、机械制造、物流、塑料制品制造等。本项目为化学药品制剂制造项目，与周围企业环境相容。 项目北侧30m、东南侧70m存在商住混合区，东南侧170m路桥希望小学，但项目仅在现有车间和研发楼内进行改扩建，且扩建工艺污染少、规模小，不会对周围环境造成较大影响。同时，项目产生的粉尘经除尘器处理后引至五车间楼顶排放；有机废气经活性炭设施处理后引至楼顶排放。通过以上措施后，减少了对周边居民和学校的影响。本次仅在现有车间内进行综上所述，本项目与周围环境相容。 |

# 二、建设项目工程分析

建设内容

1.项目由来 四川科伦药业股份有限公司安岳分公司，位于四川省资阳经济技术开发区安岳工业园（319国道旁）。前身为四川珍珠制药有限公司，始建于1981年，1997年被四川科伦实业集团租赁，2001年整体收购。2012年4月，由其唯一股东四川科伦药业股份有限公司吸收合并，更名为四川科伦药业股份有限公司安岳分公司，成为科伦药业在川内唯一一家口服固体制剂生产基地。（以下简称安岳分公司或分公司）。该公司占地90余亩，属科伦药业的全资子公司，现有职工400余人。在当地已完成投资近5亿元，为四川省资阳市重点骨干企业。科伦药业安岳分公司已建工程环评批复及验收情况表见下表2-1。 迄今为止，公司现已具有年前处理中药材4650吨/年、片剂41.1亿片/年、硬胶囊剂7.5亿粒/年、颗粒剂1050吨/年、散剂20吨/年、控释微丸剂20吨/年、滴丸剂10亿粒/年、软胶囊剂12.5亿粒/年。生产和销售包括片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、控释微丸剂、软胶囊剂和滴丸剂等6个剂型共144个品规药品。其中，阿奇霉素分散片、司帕沙星分散片、琥乙红霉素分散片、加替沙星片被认定为国家重点新产品。公司现已建成制剂一车间、提取一车间、中药软胶囊高技术产业化生产基地（包括制剂二、三、四、五、六车间）、提取二车间、溶媒库、锅炉房、研发楼等。其中五车间原用于新品种制剂研发。为保障新增品种的安全供应，本次拟新增生产设备对制剂五车间进行改造，用于生产A383-阿帕他胺片、草酸艾司西酞普兰片、A138-1-奈妥匹坦帕洛若司琼软胶囊、胶体果胶铋胶囊。同时对研发楼二楼质检、分析实验室进行优化改造，以满足生产需要。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目属于“二十四、医药制造业”中“仅化学药品制剂制造”，应当编制环境影响评价报告表。为此，四川科伦药业股份有限公司安岳分公司委托四川清奕生态环境科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关环评工作人员赴现场进行实地踏勘，并编制完成了《新车间技改及实验室配套改造项目》环境影响报告表。 2.项目基本情况 项目名称：创新车间技改及实验室配套改造项目 建设单位：四川科伦药业股份有限公司安岳分公司 建设地点：四川省资阳市安岳县石桥铺镇资阳经济技术开发区安岳工业园（现安岳县龙台发展区） 建设性质：改扩建 建设内容及规模：改造现有制剂五车间，更换和新增生产设备，形成片剂生产规模新增24.82万片/a，软胶囊剂生产规模新增11.26万粒/a，硬胶囊剂生产规模新增63.12万粒/a。改造研发楼二层质检、分析实验室。 劳动定员：厂区现有员工480人，本次改建不新增定员。 工作制度：年工作320天，每天生产24h，采用三班倒制度。 3.项目组成及主要环境问题 本次建设不增加土建工程，主要对现有的制剂五车间和研发楼进行改造，更换部分生产设备。改造完成后，片剂生产规模新增24.82万片/a，软胶囊剂生产规模新增11.26万粒/a，硬胶囊剂生产规模新增63.12万粒/a。其中主要改造内容如下： （1）研发楼实验室部分：①对现有质检、分析实验室进行改造,拆除现有部分土建墙体,采用玻璃进行隔断、重新布置线路及仪器设备； ②将现有空置的房间改建为实验室,增设实验设施。③提高空间有效利用率、整体通透性等。 （2）五车间（创新车间部分）:①制剂五车间现有干混悬分装室是空房间,变更后安装包衣机一台；G1125粉碎室、G1127 混合室、G1136 内包室较空,房间局部改造后变为混合、压片、充填、器具烘干室。②设备部分:热熔挤出机、锤式粉碎机、制粒机、压片机从一车间调入；针式粉碎机从岳阳基地调入；全自动提升混合机、包衣机为新购。 项目组成及主要环境问题见表2-1。 表2-1 项目组成及主要环境问题 工程分类 建设内容及规模 主要环境问题 备注 施工期 运营期 主体工程 生产车间 （五车间） 新增热熔挤出机、粉碎器、制粒机、压片机、包衣机 等设备，将干混悬分装室、粉碎室、混合室、内包室、内包材暂存室改造为包衣、混合、压片、充填、制粒、器具烘干等功能区。 废气、废水、噪声、固废 废气、噪声、 固废、废水 改造 研发楼 对二楼质检、分析实验室进行改造，拆除现有部分土建墙体，采用玻璃进行隔断、重新布置线路及仪器设备；将现有空置的房间改建为实验室，增设实验设施。项目不涉及动物实验。 废气、噪声、 固废、废水 改造 辅助工程 空调系统 空调系统依托现有的空调净化机组和冷却塔，空调分区不变化 噪声 废水 利旧 纯水系统 依托中药软胶囊生产车 间楼二层纯水机，纯水制备能力8t/h。 噪声 废水 利旧 公用工程 供水 市政管网供水，依托原有设施 / 利旧 供电 市政电网，依托原有设施 / 利旧 仓储工程 产品暂存室 五车间设有中间产品暂存室，成品依托现有产品库房。 / 利旧 环保工程 大气环境 包衣机设滤筒除尘器，制粒、粉碎、干燥等均在密闭设备内进行，压片、胶囊充填等工序设布袋除尘器，车间产尘废气引至15m高排气筒排放。 部分新增 实验室废气经活性炭吸附装置处理后引至15m高排气筒排放。 改造 危废暂存间新增活性炭处理 设施，将排风进行处理后排放。 改造 水环境 企业设污水处理站1座，设计处理能力500m3/d，采用“气浮+IC+接触氧化”处理工艺。 利旧 厂区设事故应急池1座，容积300m3 声环境 产噪设备选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声等措施 利旧 固体废物 分别设固体暂存间2间和液体危废暂存1间，面积约130m2 利旧 设置约150m2废品库，用于暂存一般固废 利旧 3 产品方案 本次技改工程新增产品方案见表2-2。 表2-2 本项目产品方案 序号 产品大类 产品名称 单位 药品规格 包装方式 生产规模 1 片剂 A383-阿帕他胺片 万片/a 60mg/片 硬双铝 9.62 2 草酸艾司西酞普兰片 万片/a 10mg(按C20H21FN2O计)/片 泡罩 15.2 3 合计 万片/a 24.82 4 软胶囊 A138-1-奈妥匹坦帕洛若司琼软胶囊 万粒/a 0.3g/粒 硬双铝 11.26 5 硬胶囊 胶体果胶铋胶囊 万 /a 50mg（按Bi计）/粒 泡罩 63.12 本次改建完成后，制剂五车间产品方案及生产规模变化情况见表2-3。 表2-3 改建前后制剂五车间产品方案变化情况 序号 产品名称 现有规模 改建后规模 变化情况 1 片剂 0 24.82万片/a +24.82万片/a 2 硬胶囊 0 63.12万粒/a +63.12万粒/a 3 软胶囊 0 11.26万粒/a +11.26万粒/a 4 项目改扩建前后变化 （1）生产规模变化 项目改扩建完成后全厂产品及生产规模变化情况见表2-4。 表2-4 全厂产品及生产规模变化情况一览表 产品名称 现有工程实际建设规模 本次环评规模 技改后 全厂总规模 变化情况 片剂 41.1亿片/a +0.003 41.103亿片/a +24.82万片/a 硬胶囊剂 7.5亿粒/a +0.006 7.506亿粒/a +63.12万粒/a 颗粒剂 1050t/a / 1050t/a 不发生改变 散剂 20t/a / 20t/a 不发生改变 中药材处理 4650t/a / 4650t/a 不发生改变 控释微丸 20t/a / 20t/a 不发生改变 软胶囊剂 12.54亿粒/a +0.001 12.541亿粒/a +11.26万粒/a 滴丸剂 10亿粒/a / 10亿粒/a 不发生改变 （2）污水处理及排放标准变化 改造前公司废水经厂区污水处理站处理达《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008）和《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB 21908-2008）要求后再排放至安岳县工业园区污水处理厂处理。 根据《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2标准和《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）中表2标准要求：企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，有毒污染物总汞、总砷在本标准规定的监控位置执行相应的排放限值；其他污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护主管部门备案；城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相关排放标准要求。为避免重复处理造成资源浪费，2022年7月科伦公司与安岳县利民排水有限责任公司（安岳县工业园区污水处理厂管理方）签订了污水拟接纳协议，约定在公司每日废水最大排放量200m3，废水浓度满足表3-4限值要求可排入园区污水管网。 为避免项目废水对安岳县工业园区污水处理厂造成冲击负荷影响，本次环评要求： 尽快向环保主管部门备案； 严格按照协议排放量要求执行，若厂区废水排放量将超过200m3/d，应及时与安岳县工业园区污水处理厂管理方汇报。 严格执行协议水质排放要求，并加强与污水处理厂沟通，城镇污水处理厂应保证排放污染物达到尾水排放标准要求。 根据《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2标准和《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）中表2标准要求，有毒污染物总汞、总砷应在车间排口执行相应的排放限值。因此，公司总汞、总砷车间排口排放标准不变。 表3-4 项目技改前后污水处理及标准变化 污染物 排放限值 单位 变化 改扩建前 改扩建后 pH 6~9 6~9 无量纲 排放标准降低 SS 30 250 mg/L BOD5 15 250 mg/L CODCr 60 500 mg/L 动植物油 5 70 mg/ L 氨氮 8 30 mg/L 总氮 20 45 mg/L 总磷 0.5 5 mg/L 总有机碳 20 150 mg/L 色度 80 100 稀释倍数 急性毒性 （HgCl2毒性当量） 0.07 0.07 mg/L 总氰化物 0.5 0.5 mg/L 总汞 0.05 0.05 mg/L 不变 砷 0.5 0.3 mg/L 5 原辅材料消耗情况 （1）项目原辅料消耗情况 根据业主单位提供的资料清单，项目原辅料使用量见表2-5。 表2-5 原辅材料用量 类别 原材料种类 年用量 来源 性状 备注 主 （辅） 料 主 （辅） 料 胶体果胶铋（以Bi计） 60kg 外购 粉状 五车间 五车间 阿帕他胺 5kg 邛崃分公司 粉状 二氧化钛 2kg 外购 粉状 薄膜包衣预混剂 8kg 外购 粉状 硬脂酸镁 3kg 外购 粉状 草酸艾司西酞普兰 8k 邛崃分公司 粉状 胶囊用明胶 5kg 外购 固体 中链甘油三酸酯 3kg 外购 液体 草酸艾司西酞普兰 8kg 邛崃分公司 粉状 醋酸羟丙甲纤维素 琥珀酸酯 6kg 外购 液体 丁基羟基苯甲醚 3kg 邛崃分公司 液体 聚甘油脂肪酸酯 3kg 外购 液体 玉米淀粉 9kg 外购 粉状 盐酸帕洛诺司琼 5kg 外购 粉状 辛酸癸酸单双甘油酯 6kg 外购 液体 硅化微晶纤维素 5kg 外购 粉状 明胶空心胶囊 5kg 外购 固体 薄膜包衣预 剂 4kg 外购 粉状 山梨醇山梨坦甘油预混物 6kg 外购 液体 滑石粉 5kg 外购 粉状 交联羧甲纤维素钠 5kg 外购 粉状 甘油 8kg 外购 液体 微晶纤维素胶态二氧化硅共处理物 7kg 外购 粉状 微晶纤维素 15kg 外购 粉状 甲醇 12kg 外购 液体 实验室 乙腈 10kg 外购 液体 乙醇 1kg 外购 液体 冰乙酸 1.2kg 外购 液体 盐酸 3kg 外购 液体 能源 电 238080kW·h 城市供电管网 / / 天然气 0 城市供气管网 / / 水 自来水 1012m3 城市给水管网 / / 甲醇：分子式CH4O，无色澄清液体，有刺激性气味。相对密度0.79，熔点-97.86℃，沸点64.8℃。闪点11℃。蒸汽压（21.2℃）13.337kPa。爆炸极限5.5％-44％（体积），溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。嗅域值：270mg/m3。甲醇毒性微小，大鼠经口LD50为5628mg/kg，LC50 大鼠吸入82776mg/kg。 乙腈：分子式C2H3N，分子量41.04，无色液体。沸点81.6℃，熔点-45℃，蒸气压 88.8 mmHg/25℃，相对密度 0.787，与多数有机溶剂互溶，与饱和烃不互溶，蒸气相对密度 1.42，嗅阈值70.0 mg/m3。可因吸入，食入或皮肤吸收而中毒。可以引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻、头痛、头昏、喘息、心跳加速或减慢、心悸、血压过低、失去知觉、抽搐、心博停止、严重时会致死。慢性中毒还有厌食、虚弱、皮炎、尿频、蛋白尿等。往往在经过3小时以上的潜伏期后暴发。LD50大鼠经口200mg/kg，腹腔注射920 mg/kg，皮下注射3500 mg/kg，静脉注射1680 mg/kg，LD50小鼠腹腔注射175 mg/kg，经口269 mg/kg，皮下注射4480 mg/kg，LC50 大鼠吸入7500 ppm/8 hr，330 ppm/90天，小鼠2693 ppm/ 1 hr。爆炸极限3.0～16.0%，闪点 12.8℃(闭杯)，自燃点524℃。 乙醇：分子式C2H6O无色、有酒香味的易燃液体。相对密度0.79，熔点-114.1℃，沸点78.3℃。闪点12℃。蒸汽压（19℃）5.33kPa。爆炸极限3.3％-19％（体积），与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。嗅域值：270mg/m3 毒性：毒性很微，兔经口LD50为7060mg/kg，LC50 大鼠吸入37620mg/m3。 冰乙酸：分子式C2H4O2 ，无色液体，有强烈刺激性气味。熔点16 .6℃，沸点117 .9℃，闪点39℃。相对密度1.0492。纯乙酸在16.6℃以下时能结成冰状的固体，所以常称为冰醋酸。易溶于水、乙醇、乙醚和四氯化碳。冰醋酸是易燃和腐蚀性物品。毒性：低毒，大鼠经口LD50 3530mg/kg，小鼠吸入1小时LC50 5620ppm。 浓盐酸：分子式HCl，为无色液体，在空气中冒白雾（盐酸有强挥发性），有刺鼻酸味。一种强酸，具有一切酸的特性。相对密度1.179g/cm3。本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。毒性：急性毒性，兔经口LD50 900mg/kg，LC50 大鼠吸入一小时。 （2）项目原辅料消耗变化情况 制剂五车间原用于新药研发，目前已处于闲置状态。项目改建完成后原辅料用量变化情况见表2-6。 表2-6 项目改扩建原辅材料用量变化情况 序号 名称 单位 本次技 改工程 现有 工程 总用量 变化情况 备注 1 胶体果胶铋（以Bi计） kg 60 0 60 + 60 制剂五车间 2 阿帕他胺 kg 4 0 4 +4 3 二氧化钛 kg 2 0 2 +2 4 薄膜包衣预混剂 kg 6 0 6 +6 5 硬脂酸镁 kg 3 0 3 +3 6 草酸艾司西酞普兰 kg 8 0 8 +8 7 明胶 kg 5 0 5 +5 8 中链甘油三酸酯 kg 3 0 3 +3 9 草酸艾司西酞普兰 kg 8 0 8 +8 10 醋酸羟丙甲纤维素琥珀酸酯 kg 6 0 6 +6 11 丁基羟基苯甲醚 kg 3 0 3 +3 12 聚甘油脂肪酸酯 kg 3 0 3 +3 13 玉米淀粉 kg 9 0 9 +9 14 盐酸帕洛诺司琼 kg 5 0 5 +5 15 辛酸癸酸单双甘油酯 kg 6 0 6 +6 16 硅化微晶纤维素 kg 5 0 5 +5 17 明胶空心胶囊 kg 5 0 5 +5 18 薄膜包衣预混剂 kg 4 0 4 +4 19 山梨醇山梨坦甘油预混物 kg 6 0 6 +6 20 滑石粉 kg 5 0 5 +5 21 交联羧甲纤维 素钠 kg 5 0 5 +5 22 甘油 kg 8 0 8 +8 23 微晶纤维素胶态二氧化硅共处理物 kg 7 0 7 +7 24 微晶纤维素 kg 15 0 15 +15 25 甲醇 kg 12 1207.1 1219.1 +12 实验室 26 乙腈 kg 10 944.4 954.4 +10 27 乙醇 kg 1 103.1 104.1 +1 28 冰乙酸 kg 1.2 118 119.2 +1.2 29 盐酸 kg 3 294.8 297.8 +3 30 电 度 238080 8033455 8271535 +238080 31 天然气 m3 0 1305945 1305945 0 32 自来水 m3 1009 103117 104126 +1009 7 主要生产设备 本项目共生产4种产品，生产线部分设备共用。为保障产品质量，在设备更换产品生产应进行清洁论证，项目生产设备详见表2-8。 表2-8 项目主要生产设备 序号 名 称 型号/功率 数量 备注 区域 1 负压隔离器 NPI-13 1 利旧 五 车 间 2 称量罩 / 1 利旧 3 药物热熔挤出机 PHARMA24 1 新增 4 锤击式粉碎机 D6A 1 新增 5 全自动提升混合机 ZTH-1000 1 新增 针式粉碎机 1 新增 6 检视台 1800*1000*850 1 利旧 7 单机除湿机 MS-40KG 1 利旧 8 双层定型干燥转笼 SGJ-II 1 利旧 9 医药用金属检测机 T60/30 2 利旧 10 上旋式筛片机 SZS-750 2 利旧 11 全自动高速双出料压片机 GZPS-49 1 新增 12 全自动胶囊充填机 NJP1200D 1 利旧 13 胶囊充填机 Z40(40000粒/小时) 1 利旧 14 高效包衣机 BGB-150FD 1 新增 15 高速泡罩包装机 DPH260D 1 利旧 16 平板式自动泡罩包装机 DPB-100 1 利旧 17 充氮隔离罩 / 1 利旧 18 多功能全自动往复式枕式包装机 DWB-500 1 利旧 19 水溶式化胶罐 HJG-Ⅲ 1 利旧 20 胶体磨 J M80-I 1 利旧 21 微波粉末干燥机 YN-26KW4 1 利旧 22 热熔喷雾制粒机 MS-1000 1 新增 23 智能崩解仪 ZB-1E 1 利旧 24 卤素水分测定仪 HC103 1 利旧 25 质构仪 CT3 1 利旧 26 热风循环烘箱 CT-C-I 1 利旧 27 滚模式软胶囊机 RGY10-15 1 利旧 28 500L配液罐 500L 1 利旧 29 浓配罐 50L 1 利旧 30 分散桶 10L 1 利旧 31 PSA变压吸附制氮装置 ZA-35 1 利旧 32 数控超声波清洗器 KQ-500DB 1 利旧 实 验 室 33 超声波清洗器 / 1 利旧 34 电热恒温震荡水槽 DKZ-2 1 利旧 35 高速台式离心机 TGL-16G 1 利旧 36 紫外可见分光光度计 UV-2600 3 利旧 37 溶出试验仪 / 7 利旧 38 高效液相色谱仪 31 利旧 39 电热恒温水浴锅 DK-S28 6 利旧 40 智能崩解仪 ZB-1E 1 利旧 41 恒温水箱 HW-3 1 利旧 42 微波消解仪 WX-8000 1 利旧 43 赶酸仪 G-160 1 利旧 44 离心机 TG16WS 1 利旧 45 薄层色谱显色加热器 TH-I 1 利旧 46 生物显微镜 CX31 2 利旧 47 箱式电阻炉 SX-10-12 2 利旧 48 干燥箱 TST101A-0B/DHG/DK 5 利旧 49 水浴振荡器 HZS-H 1 利旧 50 离子色谱仪 AQUION 1 利旧 51 气相色谱仪 7890B 2 利旧 52 气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020NX 1 利旧 53 原子吸收分光光度计 PinAAcle 900T 1 利旧 54 红外分光光度仪 IRAffinity-1S 1 利旧 55 三重四极液质联用仪 LCMS-8040 1 利旧 56 多功能微生物自动测量分析仪 ZY-300IV 1 利旧 57 脉动真空灭菌器 XG1.D 1 利旧 58 手提式压力蒸气灭菌器 DSX-280KB30 1 利旧 59 立式压力蒸气灭菌器 LDZM-80KCS-Ⅱ 1 利旧 6 0 立式高压蒸汽灭菌器 LDZH-150L 1 利旧 6 1 霉菌培养箱 MJ-500F-I 2 利旧 62 电热恒温培养箱 HH.B11.600 10 利旧 63 隔水式电热恒温培养箱 PYX-DHS/GNP-9160 3 利旧 64 电子天平（电子密度计） ZMD-1 1 利旧 65 恒温恒湿箱 HWS-150 1 利旧 66 水蒸气透过率测试仪 W3/0120 1 利旧 67 电量法氧气透过率测试仪 OTR-E-41D 1 利旧 68 红外法水蒸气透过率测试仪 W-I -41E 1 利旧 69 气体渗透测试仪 G2/132 1 利旧 70 智能电子拉力试验机 XLW（PC） 1 利旧 8 劳动定员及工作制度 厂区现有员工480人，本次改建不新增劳动人数，年工作320天，每天生产24h，采用三班倒制度。 9 公用工程 （1）给水 项目不新增生活用水。项目主要用水为设备冲洗用水、药品调配用水。 ①设备冲洗用水 项目每天生产结束、每批次产品生产完成后、换品种或放置时间较长等情况下均需对生产设备进行清洗。设备清洗先采用自来水进行冲洗，再采用纯水进行冲洗。五车间设备冲洗自来水和纯水用量分别约2m3/d、0.8m3/d。则项目设备冲洗用水总用水量合计约896m3/a。 ②药品调配用水 药品调配采用纯水，项目产品药品调配纯水用量约为39.2m3/a，纯水制备率为80%，则药品调配需自来水49m3/a。 ③实验用水 本次新增实验用水主要来源于五车间产品的质检和设备清洁论证。参考目前实验室用水并结合本次新增生产规模，预计新增实验用水量约10L/d，即3.2m3/a。 （2）排水 ①设备冲洗废水 设备冲洗废水按用水量的90%计算，冲洗废水产生量约为806.4m3/a。 ②纯水制作浓水 制剂五车间总纯水用量约295.2m3/a，纯水制备率为80%，蒸发损耗5%，则产生的浓水量为55.3m3/a。 ③实验废水 本次新增实验用水约3.2m3/a，其中含氰、氟、重金属的无机废液和含有机溶剂的有机废液，以及沾染上述物质的第一次清洗水纳入危废处理系统处置，剩余废水进入厂区污水管网。实验用水损耗率按5%，则产生的实验废水为2.5m3/a。 （3）水平衡 项目给排水平衡见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） 10 项目改扩建前后公用与环保设施依托分析 鉴于改扩建后项目部分公用与环保工程依托现有厂区设施，本次对厂区公辅设施依托能力是否能满足项目要求，进行了统一核算。项目拟依托的公辅设施依托能力分析见表2-9所示。 表2-9 项目技改后公辅设施依托能力分析 依托设施 改扩建前 本项目 结论 供水系统 项目采用自来水市政管网供给 本项目新增用水量仅3.16m3/d，现有给水管已覆盖本项目区域 满足 排水系统 项目排水接园区市政排水管网 本项目新增排水量仅2.7m3/d，现有排水管已覆盖本项目区域 满足 废水处理 企业设置污水处理站1座，设计处理能力500m3/d，采用“气浮+IC+接触氧化”处理工艺。目前厂区污水处理量约144.3m3/d，富余处理能力355.7m3/d。 本项目新增废水量2.7m3/d。 满足 蒸汽锅炉 项目设1台12t/h燃气锅炉，目前蒸汽产气量约50t/d。 本项目不涉及蒸汽使用 满足 纯水机组 项目设1台8t/h纯水制备机，目前制水量约18t/d，富余制水能力174t/d。 本项目新增纯水用量约0.92t/d 满足 通过对比分析可见，项目主要依托的污水处理设施、纯水机组等均能满足本项目的需要。项目依托的供电、空调系统、空压机组、冷水机组等经设计单位核算，也均能够满足需求。 综上所述，本项目依托公辅设施方案可行。

工艺流程和产排污环节

1.施工期工艺流程及产排污节点分析 施工期主要为装修改造和设备安装，施工期较短，其主要污染物为装修时产生的固废和废气、设备安装时产生的噪声、施工人员的生活废水。本环评不对施工期污染源和环境影响进行具体分析。 图2-2 项目施工期工艺流程框 （1）部分墙体改造 项目五车间不涉及墙体改造，仅对房间局部改造后实现功能变化。实验室部分仅对研发楼二层进行，拟拆除现有部分土建墙体，采用玻璃进行隔断。 （2）设备安装 将拟改造房间的部分设备拆除，更换新的设备。拆除的设备重新布局或调入其它基地使用。 2.运营期工艺流程及产排污节点分析 2.1 运营期工艺流程 （1）片剂生产工艺流程 项目生产车间为30万级洁净区，片剂生产工艺流程见图2-4。 图2-4 片剂生产工艺流程及产排污节点图 ①称量 根据药品的处方，称量相应的原辅料。称量室密闭，在负压条件下人工称量。称量好的原辅料分别装进不同的原辅料袋子内，再装进桶内。 该过程会产生少量原辅料粉尘和废原辅料包装袋。 ②粉碎、过筛 采用全封闭粉碎机将原辅料分别进行粉碎，再过筛机进行筛分。 该过程会产生设备噪声、少量原辅料粉尘和废原辅料包装材料。 ③预混 将称量后的物料加入密闭的预混机进行充分混合。 该过程会产生少量原辅料粉尘、噪声和废原辅料包装袋。 ④热熔制粒 预混后填料进入热熔挤出机中，旋转的螺杆推动混合物进一步挤压，同时挤出机夹层施以高温加热。在热力与剪切力的作用下，药物与辅料达到良好的相容性，由进料口的多相状态转化为出料处的单相状态，并通过出口模孔挤出。挤出后成型的中间体经后粉碎制备成颗粒状药品。 该过程会产生少量粉尘、设备噪声。 ⑤总混 将制粒颗粒、部分辅料加入自动提升混合机中进行混合，得混合均匀的颗粒状中间品。 该过程产生少量的中间品粉尘、设备噪声。 ⑥压片 将中间品加入高速旋转式压片机，调试压片机，待运行稳定后，开始压片得到素片。 该过程会产生中间品颗粒物、设备噪声。 ⑦包衣 素片在洁净、密闭的旋转滚筒内在流线型导流板的作用下做复杂的轨迹运动，按工艺参数自动喷洒包衣敷料。同时在负压状态下，热风由滚筒中心的气体分配管一侧导入，洁净的热空气通过素片层经埋入片中密布小孔的鸭嘴形，风桨汇集到气体分配管的另一侧排出，使喷洒在片表面的包衣介质得到快速、均匀的干燥，从而在片表面形成一层坚固、致密、平整、光滑的表面薄膜。 该过程会产生中间品颗粒物、设备噪声。 ⑧内包装 根据批内包装指令，领取检验合格的内包装材料。采用泡罩包装机和枕式包装机进行内包装。 该过程会产生废包装材料。 ⑨外包装 根据包装指令，领取相应规格的说明书、纸盒、纸箱和内包装中间品，按规定包装规格包装入库。 该过程会产生废包装材料。 （2）盐酸帕洛诺司琼软胶囊生产工艺 盐酸帕洛诺司琼软胶囊生产工艺具体见图2-5。生产车间为30万级洁净区。 ①称量 根据药品的处方，称量相应的原辅料。称量室密闭，在负压条件下人工称量。称量好的原辅料分别装进不同的原辅料袋子内，再装进桶内。 该过程会产生少量原辅料粉尘和废原辅料包装袋。 ②制胶 明胶液是由明胶、水和增塑剂等其它辅助的添加剂制备而成的。水浴化胶罐内将水与明胶颗粒等进行混合，形成一种含水量充分的松软状明胶液。之后在真空条件下脱除物料中的空气，慢速搅拌并做充分的熔融处理，直到获得澄清的明胶液。再将明胶液输送到电加热储罐内，静置保温保持在57℃-60℃下，以便进行软胶囊包封操作。 该过程会产生少量原辅料粉尘和废原辅料包装袋。 ③药品配置 按药品配方将盐酸帕洛诺司琼、纯水等物料在配罐中混合溶解，充氮以便去除滞留在药液中的空气。脱气在软胶囊产品生产中是一个关键步骤，在生产过程中不仅仅影响到内容物的粘度、混合物均匀度、内容物的重量均一性，进而影响灌装过程中的含量均匀度，而且还影响到成品软胶囊存放期内的物理和化学稳定性。 该过程会产生少量原辅料粉尘、噪声和废原辅料包装袋。 ④制丸 在滚模软胶囊机生产过程中，胶液在冷却转鼓表面摊开，借助于计量装置形成胶皮。胶皮进入滚模夹缝处，药液通过供料泵经导管注入楔形喷体内，借助供料的压力将药液及胶皮压入两个滚模的凹槽中，由于滚模的连续转动，使凹槽内两条胶皮呈两个半球形，将药液包封于胶膜内。 ⑤定型、干燥 由于起始胶液中的水分含量很多，软胶囊灌封机所制成的软胶囊很柔软。软胶囊先在一个带有孔壁的中空转笼内进行转笼翻转干燥至外型基本固定。干燥空气连续泵经转笼，其温度低于35℃。被吹到软胶囊表面的热空气可能会透过胶囊壳，通过将内部水分向胶囊表面转移而对软胶囊自里向外干燥。当软胶囊自干燥转笼排出之后，摊铺在托盘上进行二次干燥。即将堆叠的托盘放入温度(21–24℃)和相对湿度(20–30%)均受控的干燥隧道内完成干燥。 该过程产生设备噪声。 ⑥内包装 根据批内包装指令，领取检验合格的内包装材料。采用泡罩包装机和枕式包装机进行内包装。 该过程会产生废包装材料。 ⑦外包装 根据包装指令，领取相应规格的说明书、纸盒、纸箱和内包装中间品，按规定包装规格包装入库。 该过程会产生废包装材料。 图2-5 盐酸帕洛诺司琼软胶囊生产工艺流程及产排污节点图 （3）胶体果胶铋胶囊生产工艺 项目生产车间为30万级洁净区，胶体果胶铋胶囊生产工艺具体见图2-6。 图2-6 胶体果胶铋胶囊生产工艺流程及产排污节点图 ①称量 根据药品的处方，称量相应的原辅料。称量室密闭，在负压条件下人工称量。称量好的原辅料分别装进不同的原辅料袋子内，再装进桶内。 该过程会产生少量原辅料粉尘和废原辅料包装袋。 ②混合、过筛 将需过筛的原辅料先混合，再加入密闭过筛机对原辅料进行筛分。 该过程会产生少量原辅料粉尘、噪声。 ③总混 将筛分粒径达标的物料颗粒、部分辅料加入方锥混合机中进行混合，得混合均匀的颗粒状中间品。 该过程会产生少量的中间品粉尘、设备噪声。 ④胶囊填充 调试胶囊充填机，待设备运行稳定后，开始充填，得到相应的药品胶囊。 该过程会产生中间品颗粒物、设备噪声。 ⑤内包装 根据批内包装指令，领取检验合格的内包装。采用泡罩包装机进行内包装。 该过程会产生废包装材料。 ⑨外包装 根据包装指令，领取相应规格的说明书、纸盒、纸箱和内包装中间品，按规定包装规格包装入库。 该过程会产生废包装材料。 2.2 运营期产污环节 本项目产污环节见表2-10所示， 表2-10 项目产污环节及处理措施一览表 污染类别 污染物名称 产生工序 主要污染因子 排放 方式 处理措施 废气 粉尘 粉碎、制粒、总混、压片等 颗粒物 间断 在密闭设备内进行，包衣机设滤筒除尘器，压片、胶囊充填等工序设布袋除尘器 有机废气 实验室 VOCs 间断 经活性炭设施处理后排放 危废暂存间 VOCs 连续 经活性炭设施处理后排放 恶臭气体 污水处理站 NH3、H2S 连续 依托“两级喷淋+活性炭吸附”装置处理后排放 废水 生产污水 设备清洗 COD、氨氮等 间断 进入企业污水处理站处理 实验废水 实验 COD、氨氮等 间断 浓相水 纯水制备 SS、COD、氨氮等 间断 噪声 设备噪声 设备运行 噪声 间断 选用低噪声设备，基础减震、墙体隔声、距离衰减。 固体废弃物 外包装废料 拆包 / 间歇 出售至废品收购站 污泥 污水处理站 泥渣、砂石 间 歇 环卫清运处置 废药品（含除尘灰渣） 粉碎、制粒、总混、压片等工序 废药品 间断 暂存在危废暂存间，由有资质单位收集处置。 内包装材料 原料包装 废药品 间断 实验室废液 实验室 重金属、有机溶剂 间断 废活性炭 活性炭装置 废活性炭 间断 过期试剂 实验室 重金属、有机溶剂 间断 2.3 物料平衡 根据公司生产统计，目前制剂收率约90%。结合公司生产情况，进行项目物料平衡分析如下表。 表2-11 物料平衡表 序号 进料 出料 物料名称 数量 物料名称 数量 1 胶体果胶铋（以Bi计） 60kg/a 进入产品 207.9kg/a 2 阿帕他胺 4kg/a 进入固废：除尘器收尘 8.35kg/a 3 二氧化钛 2kg/a 含药固废 0.01kg/a 4 薄膜包衣预混剂 40kg/a 进入废气 0.17kg/a 5 硬脂酸镁 6kg/a 进入废水 14.57kg/a 6 草酸艾司西酞普兰 3kg/a 7 胶囊用明胶 8kg/a 8 中链甘油三酸酯 5kg/a 9 草酸艾 西酞普兰 3kg/a 10 醋酸羟丙甲纤维素琥珀酸酯 6kg/a 11 丁基羟基苯甲醚 6kg/a 12 聚甘油脂肪酸酯 3kg/a 13 玉米淀粉 3kg/a 14 盐酸帕洛诺司琼 9kg/a 15 辛酸癸酸单双甘油酯 5kg/a 16 硅化微晶纤维素 6kg/a 17 明胶空心胶囊 5kg/a 18 薄膜包衣预混剂 5kg/a 19 山梨醇山梨坦甘油预混物 4kg/a 20 滑石粉 6kg/a 21 交联羧甲纤维素钠 5kg a 22 甘油 5kg/a 23 微晶纤维素胶态二氧化硅共处理物 8kg/a 24 微晶纤维素 7kg/a 合计 231kg/a 合计 231kg/a 备注：平衡中不含清洗水、纯水

与项目有关的原有环境污染问题

1 现有工程环保手续履行情况 （1）现有工程环保手续履行情况 四川科伦药业股份有限公司安岳分公司，前身为四川珍珠制药有限公司，始建于1981年，1997年被四川科伦实业集团租赁，2001年整体收购。2012年4月，由其唯一股东四川科伦药业股份有限公司吸收合并，更名为四川科伦药业股份有限公司安岳分公司，成为科伦药业在川内唯一一家口服固体制剂生产基地。 安岳分公司是2002年GMP建设要求迁建于安岳工业园，主要产品有中、西药片剂、硬胶囊剂（含微丸控释胶囊）、颗粒剂、滴丸剂等。科伦药业安岳分公司是2003年按GMP建设要求迁建于安岳工业园，主要产品有中、西药片剂、硬胶囊剂（含微丸控释胶囊）、颗粒剂、滴丸剂等。2004年扩建了一条软胶囊生产线（一期），2008年新建了中药提取车间（二期），2009年进行了中药软胶囊高技术产业化生产基地项目建设（三期），2014年进行了中药提取车间扩能技改项目（四期）。2019年对将项目燃煤锅炉改造为燃气锅炉，2021年对溶媒库进行了改扩建，2022年又先后对制剂一车间和制剂四车间进行了改扩建，目前安岳分公司环评及批复情况见表2-9。 表2-9 现有项目环保手续履行情况一览表 序号 项目名称 环评批复文号 竣工验收文号 1 一期 四川珍珠制药有限公司GMP迁址扩建工程 资市环发〔2002〕60号 资市环发〔2004〕261号 2 二期 四川珍珠制药有限公司二期改扩建工程项目 安岳环发〔2008〕17号 安岳环发〔2009〕143号 3 三期 四川珍珠制药有限公司中药软胶囊高技术产业化生产基地 川环审批〔2009〕605号 川环验〔2015〕101号 4 四川珍珠制药有限公司中药软胶囊高技术产业化生产基地补充报告 川环建函〔2010〕142号 5 四川科伦药业股份有限公司安岳分公司中药软胶囊高技术产业化生产基地建设项目污水处理工艺及排放方式变更 川环审批〔2014〕607号 6 四期 四川科伦药业股份有限公司安岳分公司中药提取车间扩能技改项目 安环审批〔2014〕66号 安环验〔2015〕06号 7 淘汰燃煤锅炉新增燃气锅炉 安环审批〔2019〕22号 于2019年9月完成自主验收 8 四川科伦药业股份有限公司国家集中采购品种连续化智能化生产线与质量保证系统建设-溶媒库改扩建项目 资环审批安诺〔2021〕6号 在建 9 四川科伦药业股份有限公司国家集中采购品种连续化智能化生产线与质量保证系统建设-制剂一车间技术改造项目 资环审批安诺〔2022〕1号 已于2022年6月完成自主验收 10 国家集中采购品种连续化智能化生产线与质量保证 系统建设-制剂四车间技术改造项目 资环审批安诺〔2022〕4号 正在验收 注：自主验收无相关验收文号。 （2）现有工程排污许可手续情况 项目属于排污许可重点管理单位，已于2020年9月取得排污许可证（见附件），证书编号：915120215927767922001V。 根据排污许可证副本，大气主要污染物包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs及其它特征污染物（林格曼黑度、非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氨），其中氮氧化物许可排放量为 1.548t/a；水污染物主要包括COD、NH3-N及其它特征污染物（总氮、总磷、pH值、色度、悬浮物、BOD5、流量、动植物油、总氰化物、总汞、总砷、急性毒性、总有机碳），其中CODCr和氨氮许可排放量分别为1.35t/a和氨氮：0.18t/a。 根据2022年厂区例行监测数据可知，项目大气污染物排放浓度均满足相应的排放浓度限值（具见表2-14），水污染物中各污染因子也可以满足相应的排放标准要求。公司实际排污统计表明：2021年氮氧化物排量合计0.85801t/a，CODCr排放量为0.371t/a，氨氮排放量约为0.004t/a，满足排污许可限值要求。 2 现有工程组成 项目厂区现有工程组成见表2-10。 表2-10 现有工程组成 工程分类 项目名称 建设内容 备注 主体 工程 制剂车间楼 （B栋） 2F，1层为制剂一车间，2层为辅助机房、空调系统房、库房及纯化水站。 生产能力：片剂32.6亿片/a、硬胶囊5亿粒/a、控释微丸20t/a。 / 提取一车间 （C栋） 2F~4F，1层主要为水提浓缩区、精制区、醇沉区、真空干燥区，2层主要为水提区、醇提区、净药材库，3层主要为中药材干燥区、中药材养护区，净药材库。 中药材处理能力：2650t/a。 / 中药软胶囊高技术产业化生产基地 （G栋） 2F，1层为制剂五车间、原辅料库、原辅料阴凉库、研发原辅料库、研发成品库、空调机房；2层设置制剂车间二、制剂车间三、制剂车间四车间、成品库、纯水处理站等。 制剂二车间生产能力：软胶囊12.54亿粒/a、滴丸剂10亿粒； 制剂三车间生产能力：片剂5亿片/a、硬胶囊2亿粒/a，颗粒剂1050t/a，散剂20t/a。 制剂四车间生产能力：片剂3.5亿片/a、硬胶囊2.5亿粒/a。 制剂五车间生产能力 原用于新药研发，不生产产品。 本次针对制剂五车间进行改造 提取二车间 （L栋） 4F，1层主要为空调机房、醇沉区、药液存放区、洁净收膏区，2层主要为浓缩区、浓缩预留区，3层主要为药材干燥区、净药材库、中药材养护区、投料暂存区，4层主要为净药材库。 生产能力：金刚藤处理2000t/a。 由于市场需求原因现状为停产状态 辅助 工程 溶媒库、试剂库 （I栋） 溶媒库、试剂库共38m3，半地埋式 / 研发楼 （A栋） 4F，1层主要为研发集中办公区、会议室、办公室、实验室，2层、3层为实验室，4层为办公室、留样室。 本次项目改造二层实验室 锅炉房 （D栋） 设有1台12t/h的蒸汽锅炉 / 综合楼（E栋） 2F，1层主要为内包材库，五金库，机修车间，配电室，2层主要设食堂、宿舍。 / 门卫室 设置门卫室1个 地面停车场 设置1个地面停车场 环保措施 废气 制剂车一间：粉尘经除尘器处理后由15m排气筒排放；有机废气则经“水喷淋+活性炭吸附”装置处理后再由15m排气筒排放。 提取一车间：乙醇废气采用两级喷淋装置处置。 制剂二、三、四、五车间部分设备密闭，其余粉尘经除尘器进行处理后再引至15m排气筒排放。 / 废水 采用“气浮+IC+接触氧化”，设计处理能力500m3/d。 / 化粪池100m2 / 一般固废暂存间 设置约150m2废品库，用于暂存一般固废 / 危废暂存间 设置约130m2危废暂存间，地面采取重点防渗措施，用于暂存危险固废，委托有资质单位处理 / 消防 消防水池 厂区北侧地下消防水池：200m3消防控制室15m2 / 事故池 事故应急池300m3 / 3 现有工程产品方案及规模 现有工程各生产车间产品方案及生产规模见表2-11。 表2-11 现有工程产品方案及生产规模 产品 名称 车间 片剂 亿片/a 硬胶囊剂 亿粒/a 颗粒剂 t/a 散剂 t/a 控释微丸 t/a 滴丸剂 亿粒/a 软胶囊 亿粒/a 中药材提取 t/a 制剂一车间 32.6 5 / / 20 / / / 制剂二车间 / / / / / 10 12.54 / 制剂三车间 5 / 1050 20 / / / / 制剂四车间 3.5 2.5 / / / / / / 提取一车间 / / / / / / / 2650 提取二车间 / / / / / / / 2000 总规模 41.1 7.5 1050 20 20 10 12.54 4650 4 现有工程产品方案及规模 厂区用水包括生产用水、生活用水、绿化和消防用水，由现厂供水系统供给。 全厂总用水量为 103117.25m3/a。其中，G栋新水用量为 11342m3/a。目前，全厂水平衡见图 2-4。 图2-3 现全厂水量平衡图 4 现有工程污染物排放及治理情况 （1） 废水 目前，厂区废水主要为纯水制备浓水、前处理废水、提取废水、设备清洗水、地面冲洗水以及职工办公生活污水。废水产生量约为 144.3m3/d，经厂区建设的污水处理站处理达《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008）和《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB 21908-2008）后，部分用于卫生间冲洗，剩余尾水排至园区污水管网。 项目污水处理工艺流程见图2-5。污水处理装置设计规模为500m3/d，采用污水处理工艺为“气浮法+IC(厌氧反应）+2级生物接触氧化”。本次收集了四川中环保源科技有限公司和四川中环康源卫生技术服务有限公司2022年3月-5月的监测数据，项目废水排放情况如下表所示： 表2-14 现有工程废水排放达标情况 污染源 污染物 单位 监测结果 排放限值 达标情况 污水处理站进口 pH 无量纲 7.3~8.3 / / 色度 mg/L 30 / / SS mg/L 27~42 / / CODCr mg/L 685~815 / / BOD5 mg/L 318~384 / / 氨氮 mg/L 16.2~22.2 / / 总磷 mg/L 0.85~3.03 / / 总氮 mg/L 24.5~28.8 / / 动植物油 mg/L 0.29~1.78 / / 总氰化物 mg/L 0.001L / / 总汞 mg/L 4×10-5L / / 砷 mg/L 3.13×10-3~3.32×10-3 / / 污水处理站出口 pH 无量纲 7.2~7.5 6~9 达标 色度 mg/L 8~20 50 达标 SS mg/L 7~16 30 达标 CODCr mg/L 24~42 60 达标 BOD5 mg/L 6.2~12.5 15 达标 氨氮 mg/L 1.52~5.13 8 达标 总磷 mg/L 0.06~0.48 0.5 达标 总氮 mg/L 11.8~17.5 20 达标 动植物油 mg/L 0.08~0.14 5 达标 总氰化物 mg/L 0.001L 0.5 达标 总汞 mg/L 4×10-5~7×10-5 0.05 达标 砷 mg/L 2.35×10-3~5.90×10-3 0.5 达标 总有机碳 mg/L 11.9~19.4 20 达标 图2-5现有厂区污水处理工艺流程图 如表2-14所示，项目污水处理站出口水质均能够满足现行标准《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008）和《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB 21908-2008）要求。 （2） 废气 厂区废气主要来自燃气锅炉烟气中SO2、NO2和烟尘；制剂车间、软胶囊剂车间、备料车间产生的少量的生产性粉尘和有机废气；以及污水处理站产生恶臭气体和实验室废气。 燃气锅炉使用低氮燃烧器，燃烧废气经15m烟囱排放；生产车间产生的粉尘通过设备密闭、设备自带除尘装置或设置单机除尘柜等措施后除尘后，再引至屋顶15m 排气筒排放；有机废气经“水喷淋+活性炭”处理装置处理后，再由15m排气筒排放；污水处理站产生的恶臭经两级喷淋+活性炭吸附处理后经15m 高排气筒进行排放。实验室废气经集气罩和通风橱等设备收集后经活性炭装置处理后引至楼顶排放。 本次收集了四川中环保源科技有限公司和四川中环康源卫生技术服务有限公司2022年3月-5月的监测数据，项目废气排放情况如下表所示： 表2-15 现有工程废气排放达标情况 类别 污染源 污染物 单位 监测结果 排放限值 达标情况 有组织废气 锅炉房 NOx mg/m3 80~114 150 达标 kg/h 0.113~0.279 / / SO2 mg/m3 ＜4 50 达标 kg/h 3.74×10-3~1.10×10-2 / / 颗粒物（烟尘） mg/m3 4.0~5.0 20 达标 kg/h 4.36×10-3~1.23×10-2 / / 烟气黑度 （林格曼级） 级 ＜1 ≤1 达标 制剂一车间 制粒室排气筒 颗粒物 mg/m3 1.6~4.6 20 达标 kg/h 9.06×10-3~1.31×10-2 / / 非甲烷总烃 mg/m3 0.07~3.83 60 达标 kg/h 0.001~0.044 3.4 达标 TVOC mg/m3 0.132~0.204 100 达标 kg/h 2.71×10-4~4.48×10-4 / / 压片室排气筒 颗粒物 mg/m3 1.6~5.3 20 达标 kg/h 6.41×10-3~4.78×10-2 / / 非甲烷总烃 mg/m3 0.07~4.39 60 达标 kg/h 6.37×10-4~0.02 3.4 达标 TVOC mg/m3 0.168~0.194 100 达标 kg/h 1.27×10-3~1.75×10-3 / / 粉碎室排气筒 颗粒物 mg/m3 1.7~3.8 20 达标 kg/h 5.89×10-3~6.94×10-3 / / 非甲烷总烃 mg/m3 0.07~16.3 60 达标 kg/h 1.24×10-4~0.076 3.4 达标 TVOC mg/m3 0.397~0.425 100 达标 kg/h 7.05×10-4~8.05×10-4 / / 软胶囊车间 颗粒物 mg/m3 3.4~4.0 20 达标 kg/h 9.86×10-3~1.13×10-2 / / 非甲烷总烃 mg/m3 0.33~0.74 60 达标 kg/h 8.92×10-3~2.15×10-2 3.4 达标 TVOC mg/m3 0.308~0.375 100 达标 kg/h 8.93×10-4~1.06×10-3 / / 污水处理站 非甲烷总烃 mg/m3 0.07~0.96 60 达标 kg/h 7.17×10-5~6.08×10-3 3.4 达标 氨 mg/m3 0.49~4.22 20 达标 kg/h 7.19×10-4~9.11×10-3 4.9 达标 硫化氢 mg/m3 0.005~0.85 5 达标 kg/h 5.06×10-6~2.27×10-4 0.33 达标 臭气浓度 无量纲 72~977 2000 达标 无组织废气 南侧厂界 颗粒物 mg/m3 0.036~0.243 1.0 达标 非甲烷总烃 mg/m3 0.89~1.56 2.0 达标 氨 mg/m3 0.02~0.05 1.5 达标 硫化氢 mg/m3 ＜0.001 0.06 达标 臭气浓度 无量纲 ＜10 20 达标 西北侧厂界 颗粒物 mg/m3 0.130~0.459 1.0 达标 非甲烷总烃 mg/m3 0.45~1.59 2.0 达标 氨 mg/m3 0.03~0.59 1.5 达标 硫化氢 mg/m3 ＜0.001 0.06 达标 臭气浓度 无量纲 ＜10 20 达标 北侧厂界 颗粒物 mg/m3 0.073~0.292 1.0 达标 非甲烷总烃 mg/m3 0.33~1.58 2.0 达标 氨 mg/m3 0.02~0.04 1.5 达标 硫化氢 mg/m3 ＜0.001 0.06 达标 臭气浓度 无量纲 ＜10 20 达标 东北侧厂界 颗粒物 mg/m3 0.094~0.257 1.0 达标 非甲烷总烃 mg/m3 0.2~0.79 2.0 达标 氨 mg/m3 / 1.5 达标 硫化氢 mg/m3 / 0.06 达标 臭气浓度 无量纲 ＜10 20 达标 如上表所示，本项目锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和烟气黑度均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）控制要求；车间有组织排放的颗粒物和污水处理站废气中氨、硫化氢和臭气浓度均可达《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823—2019）限值。颗粒物、TVOC可以满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中“化学药品制剂制造”限值要求。有组织和无组织VOCs（以非甲烷总烃计）可以满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）排放限值。厂界无组织监控点颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），氨、硫化氢和恶臭浓度也分别能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）控制要求。 综上，本项目产生的大气污染物对周围大气环境影响较小。但研发楼实验室现有排放口多达4个。本次环评拟通过“以新带老”措施对以上问题进行整改。 固废 项目固体废弃物主要为废包装材料、废树脂、中药药渣、废药品及除尘器收尘、废活性炭、废机油、废机油桶、实验室废液、有机溶剂包装物、污水处理站污泥及生活垃圾。其中废外包装材料，出售给物资回收公司；废树脂可再生使用；中药药渣出售进行综合利用；废药品及除尘器收尘、废活性炭、废机油及桶、实验室废液、有机溶剂包装物等属于危险废弃物，在厂区危废间暂存后，由四川中明环境治理有限公司处置；生活垃圾、污水站污泥送城市垃圾厂处置。 综上，项目产生的各类固体废弃物均得到妥善处置，为对周围环境造成二次污染。 （4）噪声 项目主要噪声源为空压机、锅炉房、粉碎机、各种水泵等，声源强度在 85~105dB 之间，经基础减震、建筑隔声、消声及距离衰减后，对周围环境的影响较小。 本次收集了四川中环保源科技有限公司和四川中环康源卫生技术服务有限公司2022年3月-5月的监测数据。另外收集了厂界北侧和南侧的现状监测数据，项目噪声排放情况如下表所示： 表2-14 现有工程噪声达标情况 类别 污染源 污染物 单位 监测结果 排放限值 达标情况 厂界噪声 东 昼间 等效连续A声级 dB（A） 53.8~58.8 65 达标 夜间 dB（A） 49.1~51.4 55 达标 南 昼间 dB（A） 58.6~62.6 65 达标 夜间 dB（A） 51.9~52.4 55 达标 西 昼间 dB（A） 58.1~62.3 65 达标 夜间 dB（A） 51.2~52.4 55 达标 北 昼间 dB（A） 56.3~58.3 65 达标 夜间 dB（A） 51.1~51.7 55 达标 厂界东南侧居民点 昼间 dB（A） 56 60 达标 夜间 dB（A） 44 50 达标 厂界北侧居民点 昼间 dB（A） 52 60 达标 夜间 dB（A） 42 50 达标 从以上监测数据来看，厂界四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求，实现达标排放。厂界北侧和东南侧居民点现状噪声值也能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。说明本项目噪声防治措施有效。 5 现有工程污染物实际排放总量核算 根据四川科伦药业股份有限公司安岳分公司《排污许可证执行报告》和实际情况统计，项目现有工程实际排放污染物总量见表2-13。 表2-13 现有工程污染物实际排放总量 类别 污染物 现有厂区总排放量 废气 颗粒物（t/a） 0.173 NOx（t/a） 0.858 VOCs（t/a） 0.051 SO2（t/a） 0.022 H2S（t/a） 0.0017 NH3（t/a） 0.07 废水 废水量（m3/a） 36001.25 SS（t/a） 0.108 COD（t/a） 0.371 TN（t/a） 0.083 总有机碳（t/a） 0.161 TP（t/a） 0.005 NH3-N（t/a） 0.004 急性毒性（HgCl2毒性的当量）（t/a） 0.00036 BOD5（t/a） 0.109 固体废物 原辅料外包装废料（t/a） 15.05 中药药渣（t/a） 1000 废药品（含除尘灰渣）（t/a） 34.99 原料药品内包装材料 （t/a） 1.05 废活性炭（t/a） 0.17 废机油（t/a） 0.2 废机油桶（t/a） 0.01 实验室废液（t/a） 0.3 有机树脂类（t/a） 1 有机溶剂包装物（t/a） 0.22 生活垃圾（t/a） 76.8 颗粒物（t/a） 0.173 注：固体废物为产生量。 6 项目有关的主要环境问题及整改措施 （1）项目有关的主要环境问题 目前研发楼实验室废气经活性炭处理后于研发楼楼顶排放。实验废气设多个排气口，不便于管理和监控。 （2）整改措施 研发楼排气口进行整合，规范设置监测采样口。

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 大气环境质量现状 （1）区域环境质量达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目区域大气环境质量数据引用《资阳市环境质量状况公告（2021 年）》中相关数据。根据资阳市生态环境局于 2022年5月发布的《资阳市生态环境状况公告》（2021年），2021年资阳市全市环境空气质量持续改善，资阳市主城区环境空气平均优良天数比例为 88.8%，其中安岳县城市环境空气平均优良天数比例为 87.7%。安岳县 SO2 年平均值浓度为8μg/m3，同比 2020 年下降 1μg/m3。NO2 安岳县年平均值浓度为 23μg/m3，同比2020 上升 3μg/m3。CO 年平均值浓度（统计平均浓度）为 0.9μg/m3，同比 2020年下降 0.1μg/m3。O3年平均值浓度（统计平均浓度）为 120μg/m3，同比 2020 年下降 17μg/m3。PM10 年平均值浓度为 54μg/m3，同比 2020 年上升 3μg/m3。PM2.5 年平均值浓度为38μg/m3，同比 2020 年保持不变。安岳县环境空气质量现状评价情况见表3-1。 表3-1 2021年安岳县空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均浓度值 8 60 13.3 达标 NO2 年平均浓度值 23 40 57.5 达标 PM10 年平均浓度值 54 70 77.1 达标 PM2.5 年平均浓度值 38 35 108.5 不达标 CO 日均值第95百分位浓度值 900 4000 22.5 达标 O3 日最大8小时均值第90百分位浓度值 120 160 75 达标 根据上表可知，项目所在区域为不达标区。 （2）区域达标规划 根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。为认真贯彻落实市委四届六次全会关于“打好污染防治攻坚战”的决策部署，满足人民日益增长的优美生态环境需要，建成生态环境优良的成渝门户枢纽、临空新兴城市，结合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相关要求，资阳市生态环境局牵头完成了《资阳市环境空气质量限期达标规划》，有针对性的提出了精细化管理、扬尘污染源治理、工业污染源治理、移动源监管、农业源大气防控、重污染天气应急、能源结构优化、产业结构调整等八项具体整治招站制定了全市20年前年实现环境空气质量全面达标路线图，强力推进大气污染防的报地工作，实现了环境空气质量全面改善。具体措施主要包括： ①完善空气质量监测网络加强污染源监控能力建设 完善区县监测网络建设，建立空气质量自动监测点，各区县至少建成1个以上，并实时对外发布信息：开展空气质量监测微站建设，在交通干道、生活集聚地以及工业园区进行微站布点监控，到2018年底，全市应建设微站不少于30个，到2019年底，建设微站不少于60个，到2020年底，建设微站不少于100个。 建立空气质量责任承包制度，对污染指标居高不下、工作应付的县(区)分管领导及相关责任人，予以严肃追责；建立大气环境质量常态化管控制度，对各区县环境空气质量实行每月通报，PM2.5连续不降反升的区县，暂停“涉气项目”的环评审批，加强污染源巡查，对重点区域内出现大气污染物超标的企业和不落实“六个百分百”扬尘防治要求的施工单位，依法处罚并实时停工15天，限期整改到位后方可恢复生产。 ②深化扬尘等面源污染治理，大力削减颗粒物排放 加大道路保洁力度，着力控制城市道路扬尘，各区县城市建成区道路机械化清扫率达到90%以上。到2020年底，在主要入城道路修建至少5个洗车点，对入城渣土车辆进行清洗。 建立垃圾消纳场（弃土场）实施规范化全封闭管理。深度整合全市范围内露天矿山，严格控制露天矿业权审批和露天矿山新上建项目核准或备案、环境影响评价报告审批。按照“增加绿点、延长绿线、开辟绿面、拓展绿网”的思路，点面线结合，提高城市绿地面积和绿化覆盖率。 严格按照《资阳市餐饮服务业油烟污染和露天烧烤专项整治工作方案》要求，强化餐饮服务业油烟排放和露天烧烤整治，2020年底，城区餐饮服务业油烟治理达标率达到100%。 ③加大工业源污染治理，实施多污染物协同控制 加大工业源污染治理，实施多污染物协同控制制定固定污染源排污许可目录，按行业分步完成固定污染源排污许可证发放工作。2018年完成水泥、化工等重点行业及产能过剩行业企业许可证核发，2020年全市基本完成固定污染源排污许可名录行业的许可证核发。强化重点行业挥发性有机物综合整治，有效防控臭氧污染。以工业涂装和化工行业为重点全面开展挥发性有机物治理。到2020年，建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs污染防治管理体系，实施重点地区、重点行业VOCs污染减排，排放总量下降10%以上。通过与NOx等污染物的协同控制，实现臭氧污染有效防控，持续改善环境空气质量。 ④加强移动动源污染防治，推进“车油路管"综合防控 严格实施机动车强制报废标准，2017年底完成黄标车淘汰任务，2020年前完成老旧车辆和摩托车海汰。 完善相关基础设施建设，积极推广新能源汽车。2020年底，全年底，全市公交、环卫等行业和政府机关的新能源和清洁能源车辆比例达到100%，采取直接上牌、政府补贴等措施鼓励个人购买。 加强油品市场监管，力争2019年实施汽、柴油国VI标准，推进车用柴油、普通柴油、部分船用燃料油逐步并轨，引入车载油气回收技术(ORVR)，严厉打击非法生产、销售不合格油品行为。 ⑤推进农业源大气污染防控 严格管控秸秆焚烧，疏堵结合，落实市、县(区)、乡镇(街道)、村庄(社区)四级秸秆禁烧责任体系，问责问效。落实属地管理原则，大力加强城市建成区露天焚烧管控。加强秸秆禁烧宣传力度，提高农民对焚烧秸秆危害性的认识，普及秸秆综合利用的经济、社会和生态效益，用实际效果引导、教育农民群众转变观念。2020年全市基本消除秸秆露天焚烧污染。 2 地表水环境质量现状 （1）区域地表水达标情况 项目位于资阳市安岳县，项目废水最终的受纳水体为岳阳河。岳阳河又名姚市河，属琼江流域。为了解本项目受纳水体岳阳河水质情况，本项目收集岳阳河近三年水质监测数据，根据安岳县重点流域监测断面分布，本项目收集岳阳河解放堤断面、安岳县城断面、双河口断面和云峰乡江水村断面水质情况，评价结果见表3-2。 表3-2 岳阳河水质评价结果表 年度 断面 监测因子 类别 COD BOD NH3-N TP 2019年 解放堤 22.363 3.872 0.528 0.131 IV 双河口 35.182 7.945 2.402 0.552 劣V 云峰乡江水村 22 3.9 0.49 0.22 IV 2020年 解放堤 18.833 2.716 0.549 0.077 Ⅲ 双河口 24.917 3.65 1.092 0.309 V 云峰乡江水村 22 0.226 0.14 V 2021年 解放堤 19 2.367 0.773 0.127 Ⅲ 双河口 22.25 2.85 1.16 0.19 IV 云峰乡江水村 21 2.8 0.3 0.16 IV 注:以上数据为统计全年月平均数据。 根据各断面数据分析，岳阳河各监测断面不能稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。其中解放堤断面位于安岳县城上游，水质好，2019 年属于Ⅳ类水体，2020 年、2021年满足Ⅲ水质标准要求，双河口断位于安岳县城区下游，2019 年水质属于劣 V 类水体，2020 年属于Ⅴ类水体，2021 年属于Ⅳ类水体。云峰乡江水村为岳阳河出境断面，2019 年~2021 年均属Ⅳ类水体，说明岳阳河水质整体在逐步改善。 （2）达标规划 为改善安岳县岳阳河水质情况，2020 年安岳县河长制办公室组织编制《四川省资阳市安岳县岳阳河一河一策管理保护方案》，针对安岳县段岳阳河存在的主要问题，依据安岳县有关规划，结合本地实际和可能达到的预期效果，提出方案实施周期内的河流管理保护的总体目标：到 2020 年底，岳阳河及主要支流 COD、氨氮和总磷污染物排放量大幅消减，水资源利用效率大幅提高，城乡饮用水安全保障进一步加强，岳阳河各断面估水期水质达到或优于地表水Ⅳ类，丰水期水质达到地表水Ⅲ类。 为改善岳阳河水环境质量，该方案提出以下水污染治理措施。 1）输入性污染治理 ①支流汇入 思贤镇场镇生活污水通过石桥河汇入岳阳河，通过制定石桥河一河一策方案，提出相应措施解决，其中思贤镇场镇生活污水通过新建污水处理厂及配套管网解决。 永顺镇场镇生活污水通过永顺河流入岳阳河，通过制定永河一河一策方案， 提出相应措施解决，其中永顺镇场镇生活污水通过新建污水处理厂及配套管网解决，本方案不再提出。 人和镇场镇生活污水沿通贤河流入岳阳河。通过制定通贤河一河一策方案， 提出相应措施解决，其中人和镇场镇生活污水通过新建污水处理厂及配套管网解决。 ②县域外进入 云峰乡和崇龛镇上下游之间建立联防联控制度，形成管护合力，共同落实管护责任，开展漂浮物清理。 2）工业污染治理 加强对小作坊、企业的日常监管，全面排查岳阳河流域内工业企业，确保工业企业废水经处理后达标排放，防止其偷排漏排，对河流水体造成污染。 3）城镇生活污水治理 实施安岳县城污水处理厂工程，新建安岳县城污水处理厂20000m3/d 实施安岳县城市生活污水处理厂提标升级工程，对安岳县城市生活污水处理厂（一期）进行提标升级。并在安岳县城市生活污水处理厂、工业园区污水处理厂确保稳定达标的前提下，采取新建暂存池、错峰生产等措施满负荷运行，最大限度增加污水处理量，并加强运行管理。同时对县城城区、工业园区截污干管和污水收集主管网进行拉网式排查，对管网破损处进行修复，对管网堵塞处进行疏通，提高污水收集处理率。建立县城污水收集管网运行管理长效机制，确保污水收集管网正常运行。 实施团结乡污水处理厂工程，新建污水处理厂 100m3/d 及配套污水管网。实施云峰乡污水处理厂工程，新建污水处理厂 200m3/d 及配套污水管网。实施长河源镇污水处理厂工程，新建污水处理厂 400m3/d 及污水管网3km。实施石桥铺镇污水管网工程，新建污水管网从石桥铺镇至县城污水处理厂。 4）农村生活污水治理 结合安岳县农村“厕所革命”专项行动方案，推动新村聚居点公共厕所配套建设，重点加强“1+6”村级服务中心公共场所公共厕所配套建设。2019年城北乡新建2座公共厕所，姚市镇新建3座公共厕所，云峰乡新建1座公共厕所；推进农村户厕改造，合理选择改厕模式，鼓励农村户用厕所进院、入室，消除简陋旱厕，引导农户配套建设无害化卫生厕所。2019 年姚市镇新改建户厕569户， 云峰乡新改建户厕184户。同时推进农村，厕所粪污治理与农村生活废水综合治理，因地制宜采用分散处理、集中处理或接入污水管网统一处理等模式，实行“分户改造、集中处理”与单户分散处理相结合。散户要推广大三格化粪池、改造利用户用沼气池等模式，粪便无害化处理后直接用于农业施肥等资源化利用。小型聚居点一般按照散户处理模式，靠近河道或饮用水源附近的散户、单幢居住超过50 人的楼房，提倡采用生活污水净化沼气池。场镇附近有条件接入市政污水处理管网的农户，通过管网接入集中处理。2019 年姚市镇新建化粪池311口，云峰乡新建沼气池50口，2020 年姚市镇新建污水收集管网 3000 米，新增污水处理一体化设施一套，新建5座人工湿地及 5 座联户沼液贮存池及配套设备。 5）城镇生活垃圾治理 2019 年底完成岳阳镇、石桥铺镇垃圾压缩中转站的建设，规范场镇垃圾收运处置，并开展垃圾收运体系配套建设项目，加强生活垃圾无害化处理设施改扩建，进一步完善生活垃圾收转运体系。同时强化餐厨垃圾治理。结合生活垃圾环保发电项目推进餐厨垃圾资源化利用，加强居民、餐饮业和单位餐厨垃圾分类收集管理。加快餐厨垃圾收运系统建设，严禁乱倾乱倒。 6）面源污染治理 ①开展化肥减量化行动。以地力培肥、土壤改良、养分平衡、质量修复为主要内容，以高标准农田工程建成区、着力提升耕地内在质量;在粮食主产区和园艺作物优势产区开展大范围的配方肥进村入户，引导全县普及推广测土配方施肥、普及平衡施肥技术，提倡机械施肥、滴灌施肥，普及水肥一体化，切实提高肥料和水资源利用率；开展有机肥替代化肥行动，推广“畜一沼一柠(果)”、“畜一沼一菜”、“畜一沼一玉”等种养循环模式，稳步提高化肥利用率，实现化肥使用量负增长。 ②开展农药减量化行动。强化精准测报，推广药剂拌种、带药移栽，推广生物农药、频振式杀虫灯、“以螨治螨”、 “三诱” 技术等绿色防控技术。打造病虫绿色防控示范区，在水稻 IPM 绿色防控示范园区推广“药剂拌种、带药移栽+害虫诱杀技术(杀虫灯、性诱剂) +生物导弹(松质· 赤眼蜂) +生物农药和高效环保农药防治害虫技术+植物免疫诱抗技术+农药减量控害技术+稻鸭共育”模式; 在柠檬种植区，推广集成柠檬病虫害全程绿色防控技术模式(健身栽培技术+果园生草技术+胡瓜钝绥螨防治红黄蜘蛛+“三诱”技术模式)，示范带动，实现农药使用量负增长。 ③推广使用符合国家标准的农膜。推广厚度大于 0.01mm、 耐厚期大于 12 个月的农用地膜，使用符合国家标准或行业标准的塑料育秧盘;大力推广稻草覆盖代替地膜、集中育秧(苗)减地膜、玉米侧膜栽培减地膜、水稻机插育秧减地膜等先进农业技术，减少地膜使用量。 7）畜禽养殖污染治理 安岳县段岳阳河流域畜禽养殖污染治理主要为畜禽散养的污染治理。禁养区全面取缔规模养殖和散养，在适养区引导农户规范化养殖，鼓励建设养殖配套治污设施。散养户需对畜禽进行圈养,对有环境污染行为的散养户进行说服教育，并立即进行整改。若散养户拒绝整改或整改不到位，造成严重环境污染的,由县环保部门对其进行立案查处。依托本乡镇辖区内的规模养殖场、种植园(大户)，统一建设标准化的养殖粪污贮存池，收集散养畜禽粪便;依托农村沼气工程建设，在散养密集区建设入户沼气池，将人畜粪便、秸秆通过沼气发酵处理，实现资源化、能源化利用。乡镇人民政府依据相关政策法规，落实日常监管，确保治理效果。 8）水产养殖污染治理 制定枯水期水产养殖清塘废水管控方案，强化监管责任，结合“河长制”，实行清塘废水乡镇、村网格化监管，对临河300米范围内的水产养殖进行排查，逐户签订承诺书，采取分段排放等方式降低水产养殖废水污染负荷。严禁未经处理的养殖尾水直排入河。 3 声环境质量现状 本次环评引用《国家集中采购品种连续化智能化生产线与质量保证系统建设-制剂一车间技术改造项目》对项目区50m范围内声环境敏感点现场实测数据，监测时间2021年10月30日。 （1）监测点位布设 项目区厂界东南侧居民点、厂区北侧居民点。 （2）评价标准与方法 评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 （3）监测数据及评价结果 项目区噪声监测结果见表3-3。 表3-3 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点 标准 监测结果 达标情况 厂区北侧居民点 昼间 60 52 达标 夜间 50 42 达标 厂区附近敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 由噪声监测结果可知，项目区50m范围内声环境敏感点处声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，声环境达标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1 项目周边环境 项目位于四川省资阳市安岳县石桥铺镇资阳经济技术开发区安岳工业园，项目区中心地理坐标105°22′21.913″E，30°6′19.660″N。 厂区北面18m为资阳旭升塑料制品厂，20m处为商住混合区、双龙纸板打包站、星光物流；53m处为四川泰康药业，234m处未余氏东风物流园，340m处为四川三和鑫一锦汽车销售服务有限公司，462m处为安岳县民意机动车检查有限公司； 西北面237m处为四川香港广颖服装公司，380m为物流仓库，483m为园区派出所； 西面30m为四川禾邦制药公司，108m为八里沟，208m为山野十八酒业公司； 西南面34m为水上乐园，117m为钰煌皇门窗和橄榄枝全屋定制家具，455m为美美世家； 南面30m为四川特丽达实业有限公司、文龙日用品批发，210m为商住混合区，363m为安岳机动车检测站； 东南面15m为商住混合区，160m为工业区配气站，170m为路桥希望小学。 本次项目位于四川科伦药业股份有限公司安岳分公司现有厂房内，其中制剂部分位于五车间、实验部分位于研发楼。项目与周边主要环境保护目标距离见下表1-7。 2 环境保护目标 （1）大气环境保护目标及级别 项目厂界外500m范围内大气环境保护目标为主要敏感点为附近居民住宅、四川路桥安岳希望小学，区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 （2）地下水环境保护目标及级别 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 （3）声环境保护目标及级别 项目厂界外50m范围内主要为北侧居民住宅，敏感区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 （4）生态环境 项目位于园区内，无相关的生态环境保护目标。 项目主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 项目 保护目标名称 方位 厂界距离(m) 类型 环境功能 环境空气 居民区 南 310 居民区 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 居民区 北 30 居民区 居民区 东南 70 居民区 四川路桥安岳希望小学 东 170 学校 声环境 居民区 北 30 居民区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 废气排放标准 施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》，见表3-5所示。 表3-5 施工期扬尘排放标准 污染因子 区域 施工阶段 排放限值（ug/m3） 监测时间 TSP 资阳市 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 600 自监测起持续15分钟 其他工程阶段 250 生产废气中有组织排放的颗粒物及污水处理站废气排放浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求；有组织排放颗粒物排放速率及其无组织排放监控浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；有组织排放氨和硫化氢排放速率及其无组织排放监控浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）限值要求。实验室有机废气VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中“医药制造”和表5中“其它”行业排放限值。具体标准限值见表3-6。 表3-6 大气污染物排放标准限值 污染物 有组织排放监控浓度限值 无组织排放监控浓度限值 最高允许排放速 率（kg/h） 最高允许排放 浓度（mg/m3） 浓度（mg/m3） 颗粒物 3.5 20 1.0 VOCs 3.4 60 2.0 氨 4.9 20 1.5 硫化氢 0.33 5 0.06 臭气浓度 2000 / 20 2 废水排放标准 项目生产废水和生活污水进入厂区污水处理站处理后再排至安岳县工业园区污水处理厂进一步处理。 项目全厂主要涉及中药材处理、金刚藤提取、混装制剂类药品生产等，根据排污许可证副本，全厂废水执行《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2标准要求和《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）中表2标准。以上标准明确说明：企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，有毒污染物总汞、总砷在本标准规定的监控位置执行相应的排放限值；其他污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护主管部门备案；城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相关排放标准要求。 目前公司已与安岳县工业园区污水处理厂管理部门安岳县利民排水有限责任公司签订处理协议，商定项目排放标准限值见表3-7。因此，本项目改造后，废水排放标准执行表3-7限值。 表3-7 废水排放标准限值 污染物 排放限值 单位 污染物监控位置 备注 pH 6~9 无量纲 企业废水总排口 / SS 250 mg/L BOD5 250 mg/L CODCr 500 mg/L 动植物油 70 mg/L 氨氮 30 mg/L 总氮 45 mg/L 总磷 5 mg/L 总有机碳 150 mg/L 色度 100 稀释 倍数 急性毒性 （HgCl2毒性当量） 0.07 mg/L 总氰化物 0.5 mg/L 总汞 0.05 mg/L 车间或生产设施废水排放口 满足GB21906-2008和GB21908-2008表2标准 砷 0.3 mg/L 车间或生产设施废水排放口 3 噪声标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，排放限值详见表3-7。 表3-8 噪声排放限值 建筑施工场界环境噪声排放标准 工业企业厂界环境噪声排放标准3类 昼间 夜间 昼间 夜间 70 55 65 55 4 固体废物 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18579-2001）及其2013年修改单中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1 废气总量控制指标 （1）改建前总量控制指标 根据《国家集中采购品种连续化智能化生产线与质量保证系统建设-制剂四车间技术改造项目》环评报告中总量指标核算结果可知，现有工程总量控制指标为： SO2：0.046t/a；NOx：1.548t/a；颗粒物：1.85t/a；VOCs：0.256t/a。（2）改建后总量控制指标 本次改造仅新增颗粒物和实验室有机废气，其中有机废气新增量极小，可忽略。改造后五车间新增颗粒物为0.00017t/a。 综上，本次技改工程完成后，全厂总量控制指标为： SO2：0.046t/a；NOx：1.548t/a；颗粒物：1.8502t/a；VOCs：0.256t/a。 2 废水总量控制指标 改建前项目厂区污水总排口排放执行《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2标准要求和《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）中表2标准（COD：60mg/L；NH3-N：8mg/L；TP：0.5mg/L）。由于公司已与安岳县工业园区污水处理厂管理部门安岳县利民排水有限责任公司签订处理协议商定新的排放标准。因此，项目改造后将按新的排放标准（COD：500mg/L；NH3-N：30mg/L；TP：5mg/L）核定总量。 项目废水经厂区污水处理站处理后排入安岳县工业园区污水处理厂处理，尾水排放至岳阳河，现阶段执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准的A标准（COD：50mg/L；NH3-N：5mg/L；TP：0.5mg/L）。 （1）改建前总量控制指标 ①改建前厂区排放口总量控制指标 技改前厂区废水总排放量为36141.05m3/a（含在建溶媒库和四车间排放量），则技改前废水总量控制指标为： COD：36141.05m3/a×60mg/L×10-6=2.168t/a NH3-N：36141.05m3/a×8mg/L×10-6 =0.289t/a TP：36141.05m3/a×0.5mg/L×10-6 =0.018t/a ②改建前园区污水处理厂总量控制指标 COD：36141.05m3/a×50mg/L×10-6=1.807t/a NH3-N：36141.05m3/a×5mg/L×10-6 =0.181t/a TP：36141.05m3/a×0.5mg/L×10-6 =0.018t/a （2）改建后总量控制指标 ①改建后厂区排放口总量控制指标 技改后厂区废水总排放量为36995.25m3/a，则技改后废水总量控制指标为： COD：36995.25m3/a×500mg/L×10-6=18.5t/a NH3-N：36995.25m3/a×30mg/L×10-6 =1.11t/a TP：36995.25m3/a×5mg/L×10-6 =0.185t/a ②改建后依托污水处理厂总量控制指标 COD：36995.25m3/a×50mg/L×10-6=1.85t/a NH3-N：36995.25m3/a×5mg/L×10-6 =0.185t/a TP：36995.25m3/a×0.5mg/L×10-6 =0.0185t/a 调整前后污染物排放建议总量控制指标见表3-9。 表3-9 总量控制建议指标 类 别 污染物 改扩建前 改扩建后 变化量 污染物排放量增加(+)和 削减减 (-)百分率％ 厂区排口 园区 排口 厂区排口 园区 排口 厂区 排口 园区 排口 废水 CODcr 2.168 1.807 18.5 1.85 16.332 0.043 +754.32%/2.38% NH3-N 0.289 0.181 1.11 0.185 0.821 0.004 +284.08%/2.21% TP 0.018 0.018 0.185 0.0185 0.167 0.0005 +927.78%/2.78% 废气 SO2 0.046 0.046 0 0 NOX 1.548 1.548 0 0 颗粒物 1.85 1.8502 +0.0002 +0.01% VOCs 0.256 0.256 0 0 由于本次改造进行了扩建且将厂区废水排放标准进行了调整，项目整体排放量增加。但项目废水总量控制指标已计入安岳县工业园区污水处理厂，因此从区域环境来看，并不新增废水总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施

本项目在现有厂区车间和研发楼内改扩建，施工期主要进行墙体的拆除、设备安装以及少量的装修活动。 1.废气 对于本项目施工过程产生的扬尘，首先对本项目施工区域进行打围封闭，保证施工活动在封闭房间内进行。此外施工单位通过文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，清理时避免扬尘等措施降低粉尘的产生。 2.废水 施工期废水主要是施工人员产生的生活污水，施工人员余约5人，废水产生量约0.3m3/d，生活污水依托厂区现有的化粪池和污水处理站处理后进入安岳县工业园区污水处理厂处理。 3.噪声 本项目产生的噪声主要为设备安装产生的噪声，项目施工单位通过采用低噪声的作业工具，合理安排作业时间，严格进行施工人员管理等措施，使场界噪声达到相应标准要求，避免出现噪声干扰周边居民的现象。 4.固废 项目施工期产生的固体废物为施工建筑垃圾、施工人员垃圾和部分的设备包装材料。施工单位根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，产生的建筑垃圾和生活垃圾分类集中进行堆放，将对不能回收的建筑垃圾，定时清运到政府指定场所堆放。生活垃圾与不能回收的包装材料（能回收的废包装材料外售废品收购站）由环卫部门统一清运处理，避免对环境造成二次污染。 本工程施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境影响基本都可以恢复。只要认真制定和落实工程施工期应采取的环保对策措施，本项目施工期的环境影响问题可以得到消除或有效控制。

运营期环境影响和保护措施

1.废气 本项目营运期间大气污染物主要为污水处理站废气、车间粉尘和实验室废气。 1.1 废气的产生与处理措施 （1）污水处理站废气 ①污水处理站废气产生及治理措施 本项目新增废水依托现有污水处理站进行处理，污水处理站恶臭气体主要成分为NH3、H2S。目前厂区对IC反应罐、事故池等构筑物加盖，将IC反应罐、事故池、厌氧池等构筑物产生的恶臭气体收集后经“两级喷淋+活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒有组织排放。 厂区现有废水量约113.3m3/d，根据例行监测（表2-14），污水处理站NH3、H2S气体经处理后的排放速率约7.19×10-4~9.11×10-3kg/h、5.06×10-6~2.27×10-4kg/h。本次新增污水排放量2.7m3/d，类比现有恶臭气体排放情况，本项目NH3、H2S气体经处理后的排放速率约2.17×10-4kg/h、5.4×10-6kg/h。 ②废气治理措施可行性分析 本项目新增废水水质与厂区现有废水水质相似，依托现有的污水处理站处理，恶臭废气收集及处理工艺均依托现有恶臭处理系统。项目恶臭处理系统采用“两级喷淋+活性炭吸附”处理工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—化学药品制剂制造》（HJ 1063—2019）附录表 A.1 废气治理可行技术所列的可行性技术。根据例行监测数据可知，经处理后的臭气浓度、硫化氢、氨的监测结果均符合《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823—2019）和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）限值。 因此，本项目污水处理站废气依托现有的“两级喷淋+活性炭吸附”除臭系统处理是可行的。 车间粉尘 ①车间粉尘产生及治理措施 本项目粉尘的排放主要来五车间称量、过筛、制粒、混合、压片、干燥等工序。根据厂区制剂一车间验收监测数据，在生产负荷为0.74t/d的情况下，一车间粉尘排放速率约0.092kg/h~0.126kg/h。本次制剂五车间颗粒物源强核算依据一车间验收数据反推，粉尘产生率约产量的4.1%。根据物料平衡，本项目产量为207.9kg/a，则颗粒物产生源强为8.52kg/a、1.1×10-3kg/h。 五车间称量、压片和充填设备均自带布袋除尘器，包衣设备自带滤筒除尘器，以上工序产尘废气经除尘器处理后引至楼顶15m排气筒排放。其余过筛、粉碎、混合、干燥、制粒等工序均在密闭设备中进行，仅在投料、出料时有少量逸散粉尘，再经车间净化空调系统引至经高效过滤后再回流至车间。因此，项目基本不涉及无组织颗粒物排放，收集效率约100%。滤筒除尘器和布袋除尘器处理效率按98%计算，风量约10000m3/h，则颗粒物排放速率及浓度分别为2.2×10-5kg/h和2.2×10-3mg/m3。颗粒物排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求，排放速率也满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。 ②废气治理措施可行性分析 本项目为固体制剂项目，颗粒物处理设施主要采用滤筒除尘器和布袋除尘器。车间产尘工序均在30万级的洁净区内进行，室外新风经过滤器将尘埃杂物过滤后与来自洁净室的回风混合，通过初效过滤器过滤后，再分别经过表冷段、加热段进行恒温除湿后经过中效过滤器过滤，然后经加湿段加湿后进入送风管道，通过送风管道上的消声器降噪后送入管道末端，以中效过滤、高效过滤器后进入房间。 图4-1 项目新风系统示意图 根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—化学药品制剂制造》（HJ 1063—2019）表2，固体制剂颗粒物治理措施包括袋式除尘、旋风除尘及其他。 滤筒除尘器滤筒式除尘器的结构是由进风管、排风管、箱体、灰斗、清灰装置、导流装置、气流分流分布板、滤筒及电控装置组成，类似气箱脉冲袋除尘结构。滤筒除尘器具有体积小，效率高，投资省，易维护等优点。含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。 根据《滤筒式除尘器标准》（JB/T10341-2002），滤筒除尘器除尘效率可达99.8%以上。袋式除尘器也具有很高的净化效率，就是捕集细微的粉尘效率也可达99％以上。因此，评价认为本项目颗粒物治理措施可行。 有机废气 本项目有机废气主要来源于实验室和危废暂存间有机溶剂挥发。由于危废暂存间有机废液密闭储存，挥发量少，再经活性炭吸附处理后排放量极小。因此，本次主要针对实验室废气进行分析。 ①实验室废气产生及治理措施 实验室废气主要来源于质检实验微生物检验、产品检验等实验过程中，有机溶剂（乙醇、甲醇等）、浓盐酸、浓硫酸等易挥发性试剂挥发，产生有机废气和少量的酸碱废气，其中主要为有机废气。项目使用乙醇、甲醇、乙腈等易挥发试剂时，要求在通风橱内进行。不能在通风橱内进行的实验则设置万向集气罩进行收集。废气经收集后依托现有活性炭处理设施进行处理，再由15m高排气筒排放。 根据原辅料统计，项目新增实验室有机溶剂年用量约24.2kg。有机溶剂挥发率按10%计算，则仅新增2.4kg/a有机废气。本次实验室改造后，拟对现有4个排口进行合并，因此本次实验室废气应对研发楼进行整体核算。 改造后研发楼有机溶剂使用量约2.39t/a，有机溶剂挥发率按10%计算，则有239kg/a有机废气产生。实验室设有通风橱和万向集气罩，收集效率约90%，活性炭吸附净化效率按80%，则有机废气无组织排放量为47.8kg/a。有组织有机废气净化后约有43.02kg/a有机溶剂排放，排放速率约5.6g/h。本次改造将所有排气筒合并为1根，通风量约9000 m3/h，则排放浓度约0.62mg/m3，远低于《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3要求。 ②废气治理措施可行性分析 有机废气常用的处理技术有吸附法、生物净化、光催化氧化、冷凝回收和催化燃烧等，其中吸附法具有处理效率高、能耗低、工艺成熟、设备简单等优点被广泛使用。 本项目拟采用活性炭吸附处置装置。活性炭吸附法是最早的去除有机溶剂的方法，这种方法对少量气体处理有效。适用于低浓度废气处理，用活性炭作为吸附剂，把废气中的有机物吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。活性炭是去除有机溶剂废气的最适宜的吸附剂，因为其他吸附剂的分子结构具有极性，既具有亲水性，易选择吸附大气中的水分,而有机溶剂是非极性或极性较弱，其吸附率低；而活性炭具有疏水性，其表面由无数细孔群组成，比表面积比其他吸附剂大，一般为600-1500m2/g，因而具有优异的吸附性能。根据《四川省制药工业挥发性有机物控制技术指南》，在理想状态下，吸附对中低浓度VOCs（一般在<1000mg/m3）净化效率能达到90%以上，但吸附材料吸附能力接近饱和时，吸附效率显著降低。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—化学药品制剂制造》（HJ 1063-2019），本项目采用的吸附技术属于附录表 A.1中质检废气治理的可行技术。因此，本次评价认为，项目采用实验废气处理系统技术可行。 综上所示，本项目废气产排情况如下表： 表4-3 项目废气产排情况统计表 污染源 污染物 治理 工艺 产生量 （kg/a） 去除 效率 风量 （m3/h） 排放量 （kg/a） 排放 速率 kg/h 排放 时间 h/a 排放 浓度 mg/m3 排气筒编号 排放口类型 制剂 五车间 颗粒物 滤筒除尘器、布袋除尘器 8.52 98% 10000 0.17 2.2×10-5 7680 2.2×10-3 DA005 一般排放口 研发楼 VOCs* 活性炭吸附 2.39 80% 9000 43.02 5.6×10-3 7680 0.62 DA009 一般排放口 47.8 / / 无组织排放 污水 处理站 氨 二级喷淋+活性炭装置 / / / 1.67 2.17×10-4 7680 / DA006 一般排放口 硫化氢 / / / 0.04 5.4×10-6 7680 / 危废 暂存间 VOCs 活性炭吸附 / / / / / / / DA008 一般排放口 注：VOCs*为研发楼整体排放量 项目使用乙醇、甲醇、乙腈等易挥发有机溶剂时，要求在通风橱内进行。不能在通风橱内进行的实验则设置万向集气罩进行收集。实验室废气经收集后依托现有活性炭处理设施进行处理，再由15m高排气筒排放。 1.2废气排放口基本情况 排放口应按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《排污口规范化整治技术要求（试行）》和《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—化学药品制剂制造》（HJ 1063—2019）相关要求规范建设和设置标识标牌。 表4-2 排放口基本情况一览表 编号 名称 排放口类型 排放 因子 高度 （m） 排气筒内径（m） 地理 坐标 排放标准 DA006 污水处理站排口 一般排放口 NH3 H2S 15 0.3 105°22′8″E 30°6′27″N GB37823-2019 DA005 制剂五车间排气筒 颗粒物 15 0.3 105°22′13″E 30°6′31″N GB37823-2019 DA009 实验废气排气筒 VOCs 15 0.3 105°22′12″E 30°6′27″N DB51/2377-2017 DA008 危废暂存间废气排气筒 VOCs 15 0.3 105°22′11″E 30°6′31″N DB51/2377-2017 1.3监测要求 根据《固定源排污许可分类管理名录》（2019 版）中“二十二、医药制造业27”中“化学药品制剂制造272”，“单纯混合或者分装的”，实行登记管理。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—化学药品制剂制造》（HJ 1063-2019）要求，确定本项目废气监测要求如下表。 表4-3 监测要求（一般排放口） 监测点位 监测 形式 监测指标 监测 设施 监测频率 执行标准 污水处理站废气排气筒（DA006） 有组织 VOCS 手工 1次/半年 DB51/2377-2017 臭气浓度、氨、硫化氢 手工 1次/年 GB14454-93 制剂五车间排气筒 （DA005） 有组织 颗粒物 手工 1次/半年 GB37823-2019 实验废气排气筒 （DA009） 有组织 VOCS 手工 1次/半年 DB51/2377-2017 危废暂存间 （DA008） 有组织 VOCS 手工 1次/年 DB51/2377-2017 厂界 无组织 VOCS 手工 1次/半年 DB51/2377-2017 颗粒物 手工 1次/半年 GB16297-1996 臭气浓度、氨、硫化氢 手工 1次/年 GB 14554-1993 1.4废气排放的环境影响 项目区域虽然环境空气质量属不达标区，但区域已制定相应的达标规划，区域环境空气质量将逐步得到改善，可容纳本项目建设。本项目废气污染因子主要为颗粒物、VOCs、H2S、NH3 ，但制剂生产项目废气排放量很小，采取以上措施后可实现达标排放，对环境空气质量不会产生明显影响。 2.废水 2.1 废水的产生与处理措施 运营期新增废水主要为纯水制备浓水和实验室废水，具体情况如下： ①生产废水 项目为固体制剂项目，产品制作本身不产生废水。但项目每天生产结束、每批次产品生产完成、换品种或放置时间较长等情况下均需对生产设备进行清洗。因此，项目生产废水来源于设备冲洗，主要污染物为COD、BOD、SS等。根据业主提供资料，五车间设备冲洗水用量约2.8m3/d，排水按用水量的90%，则生产废水产生量约2.52m3/d。 ②纯水制备浓水 本次新增纯水浓水来源于纯化水站制水设备。根据水量平衡分析，本次新增纯水排放量约55.3m3/a，其主要污染物为SS。 ③实验室废水 实验室废水主要来源于研发楼质检实验的清洗废水。涉及氰、氟、重金属的无机废液和含有机溶剂的有机废液，以及沾染上述物质的第一次清洗水作为实验废液纳入危险废物，交由有资质单位处理。本项目主要针对实验室进行墙体拆除，并对设备进行重新布局。本次仅质检规模少量增加，根据业主前期统计情况，实验室废水新增量约2.5m3/a。 项目生产废水、实验室废水与纯水制备浓水进入污水处理站处理达到安岳县工业园区污水处理厂协议限值要求后，经市政污水管网进入安岳县工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准后汇入岳阳河。 根据厂区现有监测数据，本项目厂区废水进入污水处理站进水口浓度见下表。 表2-14 厂区废水排放情况 污染源 污染物 单位 监测结果 污水处理站进口 pH 无量纲 7.3~8.3 色度 mg/L 30 SS mg/L 27~42 CODCr mg/L 685~815 BOD5 mg/L 318~384 氨氮 mg/L 16.2~22.2 总磷 mg/L 0.85~3.03 总氮 mg/L 24.5~28.8 动植物油 mg/L 0.29~1.78 总氰化物 mg/L 0.001L 总汞 mg/L 4×10-5L 砷 mg/L 3.13×10-3~3.32×10-3 2.2 废水治理措施可行性分析 ①厂区废水治理措施可行性分析 本项目产生的废水均依托厂区现有处理设施，厂区设污水处理站1座，设计规模为500m3/d，采用污水处理工艺为“气浮法+IC(厌氧反应）+2级生物接触氧化”，优于《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—化学药品制剂制造》（HJ 1063-2019）附录A.2中可行性技术，如图2-5。 本次新增废水量合计2.7m3/d，目前厂区废水总量约144.3m3/d，剩余足够的容量。本次仅新增纯水制备浓水、设备冲洗水和实验室废水，水质与厂区现有废水相容，且浓度较低，不会造成冲击负荷影响。 根据项目例行监测可知，经处理后的废水水质如下表所示： 表2-14 废水排放达标情况 污染源 污染物 单位 监测结果 排放限值* 达标情况 污水处理站出口 pH 无量纲 7.2~7.5 6~9 达标 色度 mg/L 8~20 100 达标 SS mg/L 7~16 250 达标 CODCr mg/L 24~42 500 达标 BOD5 mg/L 6.2~12.5 250 达标 氨氮 mg/L 1.52~5.13 30 达标 总磷 mg/L 0.06~0.48 5 达标 总氮 mg/L 11.8~17.5 45 达标 动植物油 mg/L 0.08~0.14 70 达标 总氰化物 mg/L 0.001L 0.5 达标 总汞 mg/L 4×10-5~7×10-5 0.05 达标 砷 mg/L 2.35×10-3~5.90×10-3 0.3 达标 总有机碳 mg/L 11.9~19.4 150 达标 *注：排放限值为园区污水处理厂协定要求 由上表可知，厂区污水处理站运行正常，出水水质远低于排放标准要求。综上，本项目废水处理措施可行。 ②间接排放依托可行性分析 安岳县工业园区污水处理厂位于安岳县长河源镇桂香村11组，于2016年开工建设，并于2018年建成运行，目前设计处理规模为1万m3/d，占地约 3hm2。污水处理厂的服务范围为：用于收集处理安岳县龙台发展区范围内企业生产废水、生活废水。废水处理工艺流程为：“污水→粗格栅→细格栅→曝气沉砂池→CASS池→活性砂滤池→接触消毒池→巴氏计量槽→岳阳河”。 目前安岳县工业园区污水处理厂建设管理单位为安岳县利民排水有限责任公司。为进一步削减水污染物排放量，改善岳阳河水质。该污水处理厂拟在现有工程基础上，新增调节池、高效沉淀池、反硝化深床滤池、紫外线消毒等设备设施，形成最终处理工艺为：污水→粗格栅→细格栅→曝气沉砂池→CASS 池→活性砂滤池→二次提升泵池（新增）→高效沉淀池（新增）→反硝化深床滤池（新增）→紫外线消毒池（新增）→接触消毒池→巴氏计量槽→外排。提标改造后出水水质将达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016） 中相关标准限值。目前该提标工程尚未开始建设。 本项目新增污水排放量约2.7m3/d，污水量不及污水处理厂处理能力的0.027%，对园区污水处理厂的负荷贡献率很小。项目外排废水水质简单，且公司已与安岳县利民排水有限责任公司签订污水拟接纳协议，只要本项目出水水质和水量严格按照协议执行，不会对污水处理厂造成冲击影响。因此，本项目废水处理措施可行，对受纳水体岳阳河的影响较小。 2.4废水排放情况 ①项目废水排放信息 表4-5 废水排放信息一览表 废水类别 废水排放量 污染物排放情况 排放方式 排放 去向 排放 规律 污染因子 排放量 排放浓度 清洗 废水 实验 废水 864.2m3/a COD 0.4321t/a 500mg/L 间接排放 安岳县工业园区污水处理厂 连续 排放 BOD5 0.21605t/a 250mg/L SS 0.21605t/a 250mg/L NH3-N 0.025926t/a 30mg/L 动植物油 0.060494t/a 70mg/L TN 0.038889t/a 45mg/L TP 0.004321t/a 5mg/L 总有机碳 0.12963t/a 150mg/L 色度 0.08642t/a 100mg/L 急性毒性 （HgCl2毒性当量） 0.000060494t/a 0.07mg/L 总氰化物 0.0004321t/a 0.5mg/L 总汞 0.00004321t/a 0.05mg/L 砷 0.00025926t/a 0.3mg/L ②排放口基本信息 表4-8 废水排放口基本情况一览表 排放口编号 名称 排放口类型 地理坐标 排放标准 DW001 厂区总排口 一般排放口 105°22′5″E 30°6′27″N 污水处理厂协定标准，见附件 2.5 监测要求 结合厂区生产，根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—化学药品制剂制造》（HJ 1063-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—中成药生产》（HJ1064—2019）中自行监测管理要求，厂区废水排放口监测方案见下表。 表4-6 项目废水监测要求 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 废水总排口 流量、pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量、总氰化物 次/季度 污水处理厂协定标准，见附件 急性毒性（HgCl2 毒性当量）、总有机碳 次/半年 色度、动植物油 次/年 中药车间排口 流量、总汞、砷 次/季度 3.噪声 3.1 噪声源强及措施 （1）噪声源强 项目噪声主要来源于空调机组、冷冻机组、冷却塔、水泵及其它生产设备产生的噪声，本次技改主要新增锤击式粉碎机和混合机等，噪声源强详见下表： 表4-7 项目主要噪声源 序号 噪声源 产生强度 声源控制措施 排放强度 持续时间 1 粉碎机 ≤80dB（A） 安装减震垫、车间、厂房隔声 ≤60dB（A） 72000s 2 混合机 ≤75dB（A） 安装减震垫、车间、厂房隔声 ≤55dB（A） 72000s 3 压片机 ≤80dB（A） 安装减震垫、车间、厂房隔声 ≤60dB（A） 72000s 4 包衣机 ≤75dB（A） 安装减震垫、车间、厂房隔声 ≤55dB（A） 72000s 5 制粒机 ≤75dB（A） 安装减震垫、车间、厂房隔声 ≤55dB（A） 72000s 3.2 噪声防治措施 ①选用低噪声设备。 ②对设备进行定期检修，保持设备良好的运转状态，尽量降低噪声。 ③设备底部安装减震垫、设备运行时尽量关闭房门，减少噪声传播。 3.2 达标情况 （1）预测模式 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中附录B工业噪声预测计算模式进行预测，环境噪声预测时所使用的噪声源按点源处理。 1）室内声源 ①首先计算处某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：LA1——室内声源在靠近围护结构处产生的声压级，dB（A）； LWA——声源的声源的声功率级，dB（A）； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数； Q——方向因子。 ②计算处是有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级LA，1（T）： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级LA，2（T）： 式中：TLA——围护结构的传声损失，dB（A）。 ④将室外声级LA,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效室外声源在预测点产生的声功率级LWA： 式中：S——透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 2）计算总声压级 式中：N——为室外声源个数；M——等效室外声源个数。 3）等效声级贡献值计算 A、本项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，S。 B、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 C、户外声传播衰减计算公式： （2）预测结果 表4-8 噪声源距厂界最近距离 单位：m 噪声源 数量 声源 北侧 东侧 南侧 西侧 北侧居民 破碎机 2 ＜60dB（A） 5 70 160 165 30 混合机 1 ＜55dB（A） 5 70 160 165 30 压片机 1 ＜60dB（A） 5 70 160 165 30 包衣机 1 ＜55dB（A） 5 70 160 165 30 制粒机 1 ＜55dB（A） 5 70 160 165 30 噪声贡献值结果见下表。 表4-9 厂界噪声预测结果（单位：dB(A)） 编号 监测点位置 贡献值（新增） 背景值 叠加值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 项目北侧厂界外1m 47.21 47.21 58.3 51.7 58.63 53.02 2# 项目东侧厂界外1m 24.28 24.28 58.8 51.4 58.8 51.41 3# 项目南侧厂界外1m 17.11 17.11 62.6 52.4 62.6 52.4 4# 项目西侧厂界外1m 17.84 17.84 62.3 52.4 62.3 52.4 5# 北侧居民 31.65 31.65 52 42 52.04 42.38 执行标准 厂界噪声执行：昼间：65dB（A），夜间55dB（A） 敏感点噪声执行：昼间：60dB（A），夜间50dB（A） 根据预测可知，本项目建成叠加现状值后厂界昼间噪声排放均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中3类标准限值要求，敏感点北侧居民处能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。因此，评价认为项目噪声防治措施可行，能实现达标排放，也不会造成扰民影响。 3.5监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南——总则》(HJ 819-2017)，本项目噪声监测布点详情如见下表所示。 表4-10 噪声监测要求 类型 污染源 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 噪声 厂界 噪声 厂界四周 等效连续A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 敏感点噪声 北侧居民 等效连续A声级 1次/季度 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 4.固体废物 4.1 固体废物的产生与处理情况 项目运营期新增固体废物主要包括原辅料的包装材料、废药品（含除尘器粉尘）、药品包装、废机油、污水处理站污泥、废活性炭、实验室废液等。其中废药品、药品内包装、废机油、废活性炭、实验室废液为危险废物，其它为一般固废。 （1）一般固废 ①外包装材料 包括原辅材料以及产品包装过程中产生的外包装废材料，本次改造新增废包装材料量约为0.02t/a，出售给物资回收公司。 ②污水处理站污泥 本项目新增废水量约864.2m3/a，则本项目新增污泥量约0.01t/a。污泥专人清掏，由市政环卫部门统一清运处置。 ③一般工业固废台账管理 根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）要求，一般工业固体废物管理台账实施分级管理。项目一般工业固废台账管理要求如下： a、应当结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况按年记录固体废物产生信息，生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写固体废物产生信息。 b、按月记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息； c、批次填写每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录； d、产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。 e、鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。 f、台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 g、产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 h、鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。 （2）危险废物 ①废药品 项目废药品主要为除尘器粉尘等医药废物，新增量约为0.008t/a，属于危险废物（HW02，272-005-02），专用容器收集后暂存危废间，委托有资质单位妥善处置。 ②废药品内包装物 废药品内包装物为沾染医药废物的原辅料内包装袋，约为0.01t/a，属于危险废物（HW49，900-041-49），将废药品装入内包装物中，暂存于危废间内，委托有资质单位处置。 ③废活性炭 活性炭处理设施运行后应根据监测数据和设备运行情况进行定期更换。参考刘芬、刘品华《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》的实验结果，每公斤活性炭可吸附0.22kg~0.25kg有机废气。本项目废活性炭量约0.01t/a，属于危险废物（HW06，900-039-49），收集后存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ④实验室废液 项目包括实验室检验废液及其前三次清洗废水。产生量量约为0.02t/a，属于危险废物（HW49，900-047-49），收集后存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ⑤过期试剂 主要为实验室过期、变质的试剂，其产生量约0.001t/a，属于危险废物（HW49，900-999-49），收集后存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 项目新增危险废物产生情况见表4-5。 表4-12 危险废物产生情况一览表 序号 固废名称 危险废物类别 行业来源 危废代码 新增产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害 成分 危险特性 污染防治措施 1 废药品 HW02 医药废物 272-005-02 0.008 制剂 固 化学药品 阿帕他胺等 T 采用原料内包装袋将废药品进行收集后，分区存放在危废暂存间 最终交有资质的单位进行回收、处置 2 废药品内包装 HW49 非特定行业 900-041-49 0.01 原料包装 固 化学药品 阿帕他胺等 T 3 废活性炭 HW49 医药废物 900-039-49 0.01 废气处理装 固 沾染有机溶剂活性炭 有机溶剂 T 收集后分区存放在危废暂存间 4 实验室废液 HW49 非特定行业 900-047-49 0.02 检验 液 有机溶剂 有机溶剂 T 5 过期 试剂 HW49 900-999-49 0.001 检验 固/液 试剂 有机溶剂等 T （3）危废暂存间依托分析 根据现场踏勘，厂区已设置固体危险废物间2间和液体危废暂存间1间，本次不新建危险废物暂存间，项目危险废物间已进行基础防渗，采取了“防渗混凝土+环氧地坪漆”，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。暂存间内四周设计有导流沟和收集池，导流沟可以满足泄漏液态危废泄漏时自流进入收集池。 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-6。 表4-6 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号 贮存场所名称 危险废物 名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地面积/m2 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废药品 HW02 272-005-02 厂区北侧 130 采用原料药品内包装将废药品进行收集，分区存放在危废暂存间 25t 1年 2 废药品内包装 HW49 900-041-49 3 废活性炭 HW06 900-039-49 收集后分区存放在危废暂存间 2.5t 6个月 4 实验室废液 HW49 900-047-49 3个月 5 过期试剂 HW49 900-999-49 3个月 综上，本项目危废暂存间设置规范，剩余贮存能力可满足本项目使用。 （4）危险废物管理 危险废物的储存过程达一定量后（存放期不超过一年），及时由有危险废物处置资质的单位进行运输、处置。 根据项目特点，危险废物临时贮存应满足以下要求： ①一般要求 a、项目应建立专门的危险废物分类贮存设施。 b、常温常压下易爆、易燃及排放有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。 c、在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。 d、除c规定外，必须将危险废物装入容器内。 e、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 f、无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 g、盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单“原环境保护部公告2013年第36号附录A所示的标签。 h、禁止将生活垃圾与危险废物混合在一起。 ②危险废物贮存容器 a、危险废物应当使用符合标准的容器盛装，其类型、材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损。 b、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 c、液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 ③危险服务贮存场所及设施的设计原则 a、危险废物贮存设施（仓库式）的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 b、隔区堵漏：严格按照危废贮存要求，进行分区增设隔墙并进行防腐防渗处理；以使危废分类存放;分隔区均须设计堵截泄漏的裙脚及泄漏液体收集的装置，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量1.0m3; c、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 d、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ④危险废物的堆放 a、基础必须防渗，防渗层为至少lm厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s）+2mm厚高密度聚乙烯（或至少2mm厚的其它人工材料）；基础防渗渗透系数≦10-10cm/s。 b、衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围。 c、衬里材料与堆放危险废物相容； d、危险废物堆内设计雨水收集池。 e、有专门对渗出液收集、处理的设施，且要防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 f、不相容的危险废物不能堆放在一起。 （4）危险废物转运要求 ①转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度，法律法规另有规定的除外。 ②转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 ③运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域。 ④危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。 移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。 ⑤移出人应当履行以下义务： （一）对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； （二）制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； （三）建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息； （四）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； （五）及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； （六）法律法规规定的其他义务。 移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 ⑥危险废物托运人应当按照国家危险货物相关标准确定危险废物对应危险货物的类别、项别、编号等，并委托具备相应危险货物运输资质的单位承运危险废物，依法签订运输合同。 采用包装方式运输危险废物的，应当妥善包装，并按照国家有关标准在外包装上设置相应的识别标志。 装载危险废物时，托运人应当核实承运人、运输工具及收运人员是否具有相应经营范围的有效危险货物运输许可证件，以及待转移的危险废物识别标志中的相关信息与危险废物转移联单是否相符；不相符的，应当不予装载。装载采用包装方式运输的危险废物的，应当确保将包装完好的危险废物交付承运人。 ⑦危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 ⑧移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。 使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 ⑨采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 ⑩危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。 4.2 固体废弃物产生情况 本项目固体废物产生与处理措施详见下表： 表4-13 项目固体废物产生与处理措施一览表 工序/装置 固体废物名称 固废属性 产生情况 处置措施 最终去向 核算 方法 产生量（t/a） 拆袋 外包装材料 一般固废 经验法 0.02 出售 出售至物资回收公司 除尘 废药品 危险废物 物料衡算法 0.008 委外 由有资质的单位清运处置。 称量 废药品内包装 经验法 0.01 废气处理 废活性炭 系数法 0.01 质检 实验室废液 经验法 0.02 过期试剂 经验法 0.001 污水处理 污泥 一般固体废物 系数法 0.01 环卫部门清运处置 采取上述措施后，项目固体废弃物可得到有限处置，不会对周围环境造成二次污染。 5.地下水、土壤。 项目地下水、土壤可能污染途径有项目产生的固体废物在自然和无防护措施的条件下，因雨水淋溶和冲刷，进入地表水或下渗进入浅层地下水含水层和项目产生的废水泄露进入地表水或下渗进入浅层地下水含水层。为防止地下水受到污染，公司已经对厂区进行防渗分区管理，避免污染物下渗污染地下水。 厂区按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区。项目分区防渗情况见表4-7。 表4-7 分区防渗情况 防渗等级 分布区域 已采取的防渗措施 备注 重点防渗区 危废暂存间 “防渗混凝土+环氧地坪漆”，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s 试剂库房 “防渗混凝土+环氧地坪漆”，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s 生产车间 “防渗混凝土+环氧地坪漆”，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s 污水处理站 “防渗混凝土+防渗涂层”等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s 一般防渗区 一般固废间 防渗混凝土，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s 提取车间 防渗混凝土，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s 简单防渗区 办公室、卫生间、食堂等公共设施 地面硬化的简单防渗措施 厂区采取的地下水污染防治措施能够达到相应要求，污染可控，未对地下水造成污染。 6.环境风险 6.1评价依据 （1）风险物质调查 本项目的风险物质主要为实验室使用的甲醇、乙腈、乙醇、冰乙酸、盐酸等，但本项目新增使用量极少，不会构成重大危险源。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：当厂界内只涉及一种危险物质时，计算该物质的数量与其临界量比值，即为Q；当厂界内存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 式中：q1， q2， ...，qn——每种危险物质的存在量，t； Q1，Q2， ...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B与《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目建成后储存和使用的危险物质的量与规定的临界量比较见下表。 表4-16 本项目Q值确定表 危险物质名称 最大存在总量 临界量 Q值 甲醇 1.2t 10t 0.12 乙腈 0.94t 10t 0.01 乙醇 0.1t 500t 0.0002 冰乙酸 0.12t 10t 0.012 盐酸 0.3t 7.5t 0.04 合计 / 0.1622 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当Q<1时，项目风险潜势为I。 因此，本报告对本项目开展环境风险简单分析。 6.2 环境风险识别 本次项目风险物质主要在研发楼使用，储存在危险化学品库。项目存在的环境风险主要有： ①废气处理设备故障，导致有机废气直接进入大气环境； ②可燃物质泄漏遇明火引起燃烧产生的伴生/次生污染物（CO）排入大气环境； ③危险化学品泄漏，有机溶剂挥发进入大气环境，有毒有害物质通过地表径流或雨水管道进入地表水环境，或垂直渗透进入地下水环境或土壤环境。 6.3环境风险防范措施 公司目前已制定《四川科伦药业股份有限公司安岳分公司突发环境事件应急预案》，成立了应急组织机构，并制定了监测预警与报告、应急响应、应急保障、培训与演练机制，同时编制了水环境污染事件专项应急预案、大气环境污染事件专项应急预案和土壤环境污染事件专项应急预案。项目在突发环境事件时可依托以上预案实施，可有效降低环境风险影响。但为避免和减轻项目产生的风险影响，可采取以下环境风险防范措施： （1）危险化学品管理措施 为了确保危险化学品的安全使用，避免其泄露导致安全事故。业主单位应采取以下管理措施： 制定危险化学品领用、使用登记制度，即对危险化学品在内部流转的全过程实行严格的登记制度，防止危险化学品被盗、丢失或误用； 易燃易爆危险试剂应存放在阴凉通风处，严格执行限量领购，并控制储存量，并严格控制、加强管理。 储存、使用危险化学品，应当根据危险化学品的种类、特性，设置相应的防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。 大量的危险化学品必须存放在危险品库房中，并作醒目的标识。实验室仅存放必要的少量危险化学品。存放在实验室内的药品需分类整齐存放。 使用有机溶剂和挥发性强的试剂的操作，应在通风橱内进行。任何情况下，都不允许使用明火加热有机溶剂。 严禁向下水口倾倒易燃易爆、有毒有害及有刺激性气味的废液，有毒有害废液、废旧及多余试剂的处理应按规定回收，统一处理。 制定实验室事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。 工作人员在使用危险化学品过程中应严格按照流程规范操作，服从管理，正确佩戴和使用防护用品。 在使用、储存场所应设置相应的安全设施。如储存条件、通风、明显的警示标志、足够的消防器材（泡沫灭火器和砂土等）等，防止事故的发生。 加强危险化学品的定期检查，及时对标签脱落或标识不清的药品进行分类或重新标识，避免后期药品报废时无法进行分类处理。 实验废液全部回收，纳入废液处理系统，集中收集后由有资质单位收集处置，不得随意排放； 建立、健全危险品使用的安全管理规章制度，保证危险化学品的安全使用和管理。 制定持证上岗制度，即对接触危险化学品的人员进行专业培训，让其了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，以提高员工安全意识和防护技能。企业应加强对全体员工的安全教育，使其重视危险化学品的管理； 总之，项目应加强危险化学品的管理，严格执行《危险化学品安全管理条例》、《危险废物转移联单管理办法》，加强实验人员的安全教育，防止危险化学品泄漏等事故的发生。 （2）火灾风险防范措施 ①加强对有机溶剂的管理，避免明火，降低火灾发生情况。 ②按照国家有关消防技术规范设置，配备消防设施和器材，其布置应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的有关规定，并按规范配置各型灭火器，其配置数量、型号应满足《建筑灭火器配置设计规范》的要求。加强日常消防设施的管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对危险化学品库可能出现的火灾事故进行消防演练。 ③项目厂区内已设置消防废水应急池，且已设置了截止阀，在出现紧急状况时，可以紧急关闭该截止阀，将厂区外排管线出口全部关闭，使危害控制在厂区内。厂区发生火灾时，使用2根室内消防栓，消防枪出水量为20L/s；使用1根室外消防栓，水量40L/s，火灾持续时间按2小时计，据此计算消防水用量为144m3，消防废水量按消防用水的90%计，约为130m3。 项目厂区已设置应急池，应急池容积为300m3。事故结束后，将事故废水分批处理达标后排入园区管网。本评价要求，该事故应急池在正常情况下应处于空置状态，严禁用作他用。 （3）废气治理设施风险防范措施 a、废气治理措施必须确保正常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 b、为确保处理效率，在车间、实验室设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 c、严格按照监测计划实施监测，定期检查废气处理装置中的有效性，保证处理效率，确保废气处理能够达标排放。 d、建设单位加强废气处理装置的维护力度，定期检查收集装置、处理装置的情况，避免因系统故障而引起的有机废气事故排放。若废气污染治理设施发生故障，应停止相应工序生产，待其检修合格并正常运行后方可恢复生产，避免污染物超标排放。 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 创新车间技改及实验室配套改造项目 建设地点 四川省 资阳市 安岳县 石桥铺镇资阳经济技术开发区安岳工业园 地理坐标 经度 105°22′8.91″E 纬度 30°6′25.18″N 主要危险物质及分布 主要危险物质：甲醇、乙腈、乙醇、冰乙酸、盐酸等 分布位置：危险化学品库、质检实验室 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 大气环境：废气处理设备故障，导致有机废气直接进入大气环境；有机溶剂挥发进入大气环境；可燃物泄漏遇明火引起燃烧产生的伴生/次生污染物（CO）排入大气环境； 地表水环境：有毒有害物质泄露通过地表径流或雨水管道进入地表水环境； 地下水环境或土壤环境：有毒有害物质泄露泄漏通过垂直渗透进入地下水环境或土壤环境。 风险防范措施要求 加强危险化学品的管理，严格执行《危险化学品安全管理条例》、《危险废物转移联单管理办法》，加强实验人员的安全教育等。 加强对有机溶剂的管理，配备消防器材，保持事故应急池在正常情况下处于空置状态，严禁用作他用。 废气处理设施定期检修和维护，严格执行监测计划，配备专人负责。 依托《四川科伦药业股份有限公司安岳分公司突发环境事件应急预案》，降低环境风险影响。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 在落实环评提出的风险防范措施后，环境风险可控。 7 “以新带老”的整改措施及污染物排放量变化情况 （1）废气 ①整改措施 将实验室现有4根排气筒合并为1根，实验室废气经通风橱和万向集气罩收集，引至活性炭装置吸附处理后排放，排放高度15m。 ②污染物排放情况 改造前研发楼实验室有机溶剂年用量约2.37t，本次新增有机溶剂用量24.2kg/a，则改造后研发楼有机溶剂使用量约2.39t。实验室设有通风橱和万向集气罩，经净化后有机废气排放速率约5.6g/h，排放浓度约0.62mg/m3，远低于《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3要求。 8 项目“三本账”分析 项目改扩建前后“三本账”分析见表4-12。 表4-12 “三本账”统计 类别 污染物 现有工程实际排放 拟建工厂排放（溶媒库） 拟建工厂排放（四车间） 本次新增排放 “以新带老”削减量 改建完成后全厂排放量 增减 变化量 废气 颗粒物（t/a） 0.173 0 0.052 0.00017 0 0.22517 +0.00017 NOx（t/a） 0.858 0 0 0 0 0.858 0 VOCs（t/a） 0.051 0.01376 0 0 0 0.06476 0 SO2（t/a） 0.022 0 0 0 0 0.022 0 H2S（t/a） 0.0017 0 0 0.00004 0 0.00174 +0.00004 NH3（t/a） 0.07 0 0 0.00167 0 0.07167 +0.00167 废水 废水量（m3/a） 36001.25 124.8 5 864.2 3611 36995.25 +864.2 SS（t/a） 0.108 0 0 0.2161 -8.92 9.25 +9.145 COD（t/a） 0.371 0.00748 0 0.4321 -17.69 18.5 +18.12 TN（t/a） 0.083 0 0 0.0389 -1.54 1.66 +1.58 总有机碳（t/a） 0.161 0 0 0.1296 -5.26 5.55 +5.39 TP（t/a） 0.005 0.00006 0 0.0043 -0.18 0.185 +0.18 NH3-N（t/a） 0.004 0.001 0 0.0259 -1.08 1.11 +1.11 急性毒性（HgCl2毒性的当量）（t/a） 0.00036 0 0 0.00006 0.00 0.0026 +0.002 BOD5（t/a） 0.109 0 0 0.2161 -8.92 9.25 +9.14 固体废物 原辅料外包装废料（t/a） 15.05 0 0.25 0.02 0 15.32 +0.02 中药药渣（t/a） 1000 0 0 0 0 1000 0 废药品（含除尘灰渣）（t/a） 34.99 0 0.47 0.008 0 35.468 +0.008 原料药品内包装材料 （t/a） 1.05 0 0.02 0.01 0 1.08 +0.01 废活性炭（t/a） 0.17 0.004 0.07 0.01 0 0.254 +0.01 废机油（t/a） 0.2 0 0 0 0 0.2 0 废机油桶（t/a） 0.01 0 0 0 0 0.01 0 实验室废液（t/a） 0.3 0 0 0.02 0 0.32 +0.02 有机树脂类（t/a） 1 0 0 0 0 1 0 有机溶剂包装物（t/a） 0.22 0 0.02 0.001 0 0.241 +0.001 生活垃圾（t/a） 76.8 0 0 0 0 76.8 0 注：固体废物为产生量。 由于本次改造进行了扩建且将厂区排放标准进行了调整，故项目排放量整体增加。但本项目废水总量控制指标已计入安岳县工业园区污水处理厂，因此本次仅对项目废水总量进行核算，并不新增总量控制指标。 环保投资 项目建设总投资550万元，环保投资约8万元，占总投资1.45%。项目环保设施及投资估算容表4-13。 表4-13 环保投资估算 项目 内容 投资 （万元） 备注 废气治理 五车间采用滤筒除尘器、布袋除尘器、净化空调等 / 依托 污水处理臭气收集后经“两级喷淋+活性炭”处理，通过15m高排气筒排放。 依托 研发楼排气筒按区域整合为1根排气筒 5 以新带老 危废暂存间设1套活性炭吸附装置，1根15m排气筒 3 新增 废水治理 仅新增2.7m3/a的废水排放，利用厂区原有化粪池、污水处理站 / 依托 噪声治理 选低噪声设备、厂房隔声 / 依托 固废治理 生活垃圾环卫部门清运 / 依托 危险废物暂存于危险废物暂存间，签订危废处置协议，定期转移 / 依托 地下水污染防治 制剂五车间已采取“防渗混凝土+环氧地坪漆”，等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤10-7cm/s； 危废暂存间：采取重点防渗措施：“防渗混凝土+环氧地坪漆”，等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤10-7cm/s； 一般固废暂存间：已采取防渗混凝土，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 / 依托 环境风险防范 厂区已编制环境风险应急预案，加强危险化学品的储存和管理，严格落实各项消防措施，加强危险废物的管理，制定环境风险应急预案，针对本项目可能遇到的火灾、漏停电、事故等紧急情况制定处理方案。 / 依托 合计 8 /

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 制剂五车间 （DA005） | 颗粒物 | 滤筒除尘器、布袋除尘器 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中“化学药品制剂制造”限值要求 |
|  | 污水处理站 （DA006） | NH3、H2S | 两级喷淋+活性炭 | 《恶臭污染物排放标准排放》（GB14554-93）二级标准 |
|  | 研发楼 （DA009） | VOCs | 活性炭吸附 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3要求 |
| 、 | 危废暂存间 （DA008） | VOCs | 活性炭吸附 |  |
| 地表水环境 | 厂区污水总排放口 | pH、SS、色度、BOD5、CODcr、总氮、氨氮、总磷、动植物油、总有机碳、急性毒性（HgCl2毒性当量） | 生活污水与生产废水经厂区污水处理站处理后进入安岳县工业园区污水处理厂处置 | 协定标准，见表3-4 |
|  | 中药车间排口 | 总汞、砷 |  |  |
| 声环境 | 噪声 | 设备噪声 | 采用低噪声设备，设置基础减振，厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 废外包装材料 | 存放于项目废品库内，外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 污泥 | 环卫部门清运处置 |  |
|  | 危险废物 | 废药品 | 暂存危废暂存间，委托有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
|  |  | 废药品内包装 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 实验室废液 |  |  |
|  |  | 过期试剂 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本次技改工程依托厂区现有防渗措施： 制剂五车间已采取“防渗混凝土+环氧地坪漆”，等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤10-7cm/s； 污水处理站、污水收集管道：已采取重点防渗措施，采用防渗混凝土+防渗涂层，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s； 危废暂存间：采取重点防渗措施，采取“防渗混凝土+环氧地坪漆”，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s； 一般固废暂存间：已采取防渗混凝土，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | 加强危险化学品的管理，严格执行《危险化学品安全管理条例》、《危险废物转移联单管理办法》，加强实验人员的安全教育等。 加强对有机溶剂的管理，配备消防器材，保持事故应急池在正常情况下处于空置状态，严禁用作他用。 废气处理设施定期检修和维护，严格执行监测计划，配备专人负责。 依托《四川科伦药业股份有限公司安岳分公司突发环境事件应急预案》，降低环境风险影响。 |
| 其他环境管理要求 | 建立环境管理基本制度，建立公司环境管理指标体系，对本项目运营期各检测工序、各产污环节，杜绝跑、冒、滴、漏，合理有效利用资源、能源，使污染物排放降到最低限度，并不断完善其管理规定。 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，总图布置基本合理。项目建设无明显环境制约因素，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，采取“三废”及噪声的治理措施经济技术可行，措施有效，工程实施后，切实落实本评价提出的各项污染防治措施，各种污染物能够稳定达标排放，不会对地表水、环境空气、声学环境质量、地下水、土壤环境产生明显影响；项目采取的风险防范和事故应急措施可行，环境风险处于可接受范围内。 综上，只要严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，在确保本项目产生的污染物达标排放并满足总量控制要求前提下，本项目在所选地址建设运营从环保角度分析是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | 0.173 | / | 0.052 | 0.00017 | 0 | 0.22517 | +0.00017 |
|  | NOx（t/a） | 0.858 |  | / | 0 | 0 | 0.858 | 0 |
|  | VOCs（t/a） | 0.051 | / | 0.01376 | 0 | 0 | 0.06476 | 0 |
|  | 油烟（t/a） | 0.022 |  | / | 0 | 0 | 0.022 | 0 |
|  | H2S（t/a） | 0.0017 | / | / | 0.00004 | 0 | 0.00174 | +0.00004 |
|  | NH3（t/a） | 0.07 | / | / | 0.00167 | 0 | 0.07167 | +0.00167 |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 36001.25 | / | 129.8 | 864.2 | 36131.05 | 36995.25 | +864.2 |
|  | COD（t/a） | 0.371 | / | 0.00748 | 0.4321 | -17.69 | 18.5 | +18.12 |
|  | TP（t/a） | 0.005 |  | 0.00006 | 0.0043 | -0.18 | 0.185 | +0.18 |
|  | NH3-N（t/a） | 0.004 | / | 0.001 | 0.0259 | -1.08 | 1.11 | +1.11 |
| 一般工业固体废物 | 外包装废料（t/a） | 15.05 | / | 0.25 | 0.02 | 0 | 15.32 | +0.02 |
|  | 中药药渣（t/a） | 1000 | / | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 76.8 | / | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 |
| 危险废物 | 废药品（除尘灰渣）（t/a） | 34.99 | / | 0.47 | 0.008 | 0 | 35.468 | +0.008 |
|  | 原料药品内包装材料（t/a） | 1.05 | / | 0.02 | 0.01 | 0 | 1.08 | +0.01 |
|  | 废活性炭（t/a） | 0.17 | / | 0.074 | 0.01 | 0 | 0.254 | +0.01 |
|  | 废机油（t/a） | 0.2 | / | / | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
|  | 废机油桶（t/a） | 0.01 | / | / | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
|  | 有机树脂类（t/a） | 1 | / | / | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 实验室废液（t/a） | 0.3 | / | / | 0.02 | 0 | 0.32 | +0.02 |
|  | 有机溶剂包装物（t/a） | 0.22 | / | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.241 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。）

本报告表附有以下附图、附件

一、附图

附图1：项目地理位置图

附图2：安岳县城市总体规划图

附图3：安岳县工业园区用地规划图

附图4：产区总平面布置图

附图5：项目外环境关系图

附图6：研发楼层平面布置图

附图7：制剂五车间平面布置图

附图8：水系图

附图9：现场实景图

二、附件

附件1：委托书

附件2：备案文件

附件3：土地使用证

附件4：园区环评批复

附件5: 原评批复

附件6：危废处置协议

附件7：废水接纳协议

附件8：排污许可证

# Text boxes

本项目所在地

生产废水

一级气浮池

一级调节池池

加入PAC

厌氧池

IC厌氧反应器器

曝气沉淀一体式

生物接触氧化器

二级沉淀池

二级调节池

二级气浮池

三级沉淀池

清水池

流量槽

市政污水管网

部分回用

回用量

污泥干化池

泥

饼

外

运

事故池

初沉调节池

化粪池

格栅分流池

生活污水

曝气沉淀一体式

生物接触氧化器

污

泥