资环审批安〔2023〕5号

资阳市生态环境局

关于《中石油西南油气田分公司蜀南气矿高石001-X54井钻井工程环境影响

报告表》的批复

西南油气田分公司蜀南气矿：

你单位报送的《高石001-X54井钻井工程环境影响报告表》（报批本）收悉。经组织专家技术评估和审查研究，批复意见如下：

一、项目概况

高石001-X54井钻井工程位于资阳市安岳县乾龙镇福渠村3组，占地面积16514.2m2。建设内容主要包括钻前工程和钻井工程两部分,钻前工程为扩建原高石136井井场，扩建后井场规格为110m×42m，新建道路60m，改建道路161m，维修道路7.0km，清洁化操作平台，应急池，A类燃烧池，集酸池均依托原高石136井建设的设施，新建40m3废水罐4个，2m3水基岩屑收集罐2个，15m3搅拌罐2个，20m3油基岩屑收集罐2个，40m3泥浆储备罐10个等以及临时房屋、钻井设备基础、给排水、供配电等辅助工程。钻井工程设计井深为6435m，井型为斜井，井别为勘探井，主要目的层为灯影组灯四段，裸眼完井后进行天然气放喷测试。项目总投资30000万元，其中环保投资630万元。

西南油气田分公司出具了《关于安岳气田高石梯区块高石001-H49和高石001-X54井井位的批复》（西南司开〔2023〕10号），同意项目建设；安岳县自然资源和规划局出具了选址意见。因此，该项目符合国家产业政策和安岳县乾龙镇场镇规划的要求。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、建设方式和拟采取的环境保护对策措施建设后，对环境的不利影响能够得到减缓或控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。严格按照环境影响报告表的要求落实防尘、降噪措施；根据项目的特点，进一步优化工程布置、施工方案，采取相应的水土保持及生态保护恢复及补偿措施，控制和减小项目建设对周边环境和生态环境的影响。

(二)井场设置清污分流、雨污分流系统。钻井废水汇至井场清洁化操作平台预处理后进行随钻处理；钻井工程中排出的泥浆经振动筛分离出细颗粒泥浆进入泥浆循环罐，回用于钻井液配置；完钻后泥浆循环罐剩余的水基泥浆上清液作为钻井废水与洗井废水和酸化废水一起，经清洁化操作平台进行预处理后，暂存于废水罐，最终拉运至隆昌市镇1井、镇2井回注井进行回注处理；生活污水经旱厕收集后用作农肥。

(三)水基泥浆钻井阶段产生的废泥浆和岩屑经螺旋传输器传输至清洁化操作区无害化处理后，最终外运进行资源化利用，处置废泥浆和岩屑的单位须具有相应的处置能力和资质，且在我局备案；油基泥浆钻井阶段产生的废油基泥浆和岩屑交由有资质的单位清运处置；废油经收集后用于本县县域内企业内部资源化利用（用于其他井配制油基泥浆等）；钻井期间产生的废包装材料外售废品回收站；生活垃圾交由当地环卫部门处理。

(四)柴油发电机、离心机、泥浆泵和钻机等设备噪声通过减震、消声等措施，控制项目噪声对周围环境的影响。

(五)柴油发电机燃烧废气经自带尾气处理系统处理；测试放喷和事故放喷废气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧处理。

（六）项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点或污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当重新报我局审核。

（七）项目开工前，必须依法完备行政许可相关手续。

（八）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，环境保护设施及对策必须按规定程序开展环境保护验收。

（九）其它注意事项按照环评和专家意见落实。

三、日常监督管理

安岳生态环境保护综合行政执法大队负责对该项目建设与运营管理过程中存在的环境违法行为进行调查处理。

资阳市生态环境局

2023年4月24日

信息公开选项：主动公开

抄  送：安岳县经科信局、安岳县自然资源和规划局、安岳生态环境保护综合行政执法大队、重庆浩力环境工程股份有限公司、存档

资阳市安岳生态环境局                2023年4月24日印发