资环审批安〔2023〕20号

资阳市生态环境局

关于《资阳市慧民机动车废机油收集、暂存建设项目环境影响报告表》的批复

资阳市慧民再生资源有限公司：

你单位报送的《资阳市慧民机动车废机油收集、暂存建设项目环境影响报告表》（报批本）收悉。经研究，批复意见如下：

一、项目概况

资阳市慧民机动车废机油收集、暂存建设项目位于资阳市安岳县华严镇群力村四组，占地面积为400m2。主要建设内容为：新建200m2储罐区，设置4个单个容积35m3储罐（其中3个为常用储罐，1个备用储罐）；新建160m2装卸区，设置卸车区、卸车泵、卸油槽、装车区、装车平台、装车泵等。配套建设办公用房、供水、供电、环保工程的等公辅设施。设计年周转机动车废机油5000t。项目总投资200万元，其中环保投资30万元。

安岳县发展和改革局对该项目予以备案（备案号：川投资备〔2307-512021-04-01-215562〕FGQB-0089号）；项目也取得了《不动产权证书》（川〔2023〕安岳县不动产权第0003622号）。因此，该项目符合国家产业政策、华严镇场镇规划及用地的要求。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、建设方式和拟采取的环境保护对策措施建设后，对环境的不利影响能够得到减缓或控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、应重点做好的工作

（一）加强施工期环境管理。严格按照环境影响报告表的要求落实防尘、降噪措施；根据项目的特点，进一步优化工程布置、施工方案，控制和减小项目建设对周边环境和生态环境的影响。

（二）严格落实废水污染防治设施及措施。生活废水经预处理后用作农家肥，不外排。

（三）严格落实废气污染防治设施及措施。储存和装卸过程中及危废间产生的废气集中收集，经二级活性炭吸附装置处理达标后，再通过15m高排气筒排放。

（四）进行合理布局，选用低噪设备，采取消声、隔声、减震等措施实现噪声达标排放。

（五）固体废弃物的堆放须做好“三防”措施。处置按照综合利用和无害化处理原则。生活垃圾由环卫部门统一清运处置；废活性炭、废含油抹布、清理储罐产生的油泥、废油桶交由有资质的单位清运处置。

（六）严格按照报告表及相关技术规范要求落实储存及运输过程风险防范措施；编制突然环境事件应急预案，防止环境污染事故的发生。

（七）项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点或污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当重新报我局审核。

（八）项目开工前，必须依法完备行政许可相关手续。

（九）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，环境保护设施及对策必须按规定程序开展环境保护验收。

（十）其它注意事项按照环评和专家意见落实。

三、日常监督管理

项目建设与运营管理过程中的日常环境保护监督管理工作由安岳生态环境保护综合行政执法大队负责。

资阳市生态环境局

2023年11月27日

信息公开选项：主动公开

抄  送：安岳县交通运输局、安岳生态环境保护综合行政执法大队、四川全过程安全环保技术服务有限公司、存档

资阳市安岳生态环境局              2023年11月27日印发